建设项目竣工环境保护验收监测报告

乾诚竣监[2017]第 0609 号

项目名称：临湘市中能加油站改扩建项目

委托单位：临湘市中能加油站 （盖章）

湖南乾诚检测有限公司

二○一七年九月

监测报告说明

1、本报告无本公司业务专用章、计量认证章、骑缝章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚；涂改无效；无审核、签发者签

字无效。

3、委托方如对监测报告有异议，收到本监测报告之日起十日内

向我公司提出。

4、复制本报告中的部分内容无效。

5、本报告仅对本次监测数据负责。

| 承 担 | 单 | 位 | 湖南乾诚检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 负 责 人 | 任诗珩 |
| 现 场 监 测 人 员 | 廖程、赵嘉琪 |
| 分 析 检 测 人 员 | 彭靖宜、何京晃、雷川 |
| 报 | 告 | 编 | 写 | 任诗珩 |
| 报 | 告 | 审 | 核 |  |
| 签 |  |  | 发 |  |

湖南乾诚检测有限公司

地址：长沙市雨花区环保中路 188 号 12 栋 201

邮编：410000

电话：0731-85535796

邮箱：qingyou1001@163.com

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目        录

一、前言	1

二、 验收监测依据	1

三、项目概况	2

3.1 项目基本情况	2

3.2 工艺流程及产物环节简介	3

3.3 主要污染源、污染因子及治理措施	6

3.4 环保设施投资情况	8

四、 环评结论及环评批复的要求	8

4.1 环评结论	8

4.2 环评建议	9

4.3 环评批复要求	10

五、 竣工验收监测评价标准	10

5.1 废水排放标准	10

5.2 废气评价标准	10

5.3 噪声评价标准	11

六、 验收内容	11

七、 监测分析方法和质量保证	12

7.1监测分析方法	12

7.2质量控制与质量保证	12

八、 监测结果及评价	13

8.1 监测期间工况及气象参数	13

8.2 废水监测结果	14

8.3 废气监测结果	15

8.4 噪声监测结果	15

九、 环境管理检查	16

9.1 环评批复的落实情况	16

9.2 “三同时”执行情况	17

9.3 环保设施运行及维护情况	18

十、 结论及建议	18

10.1 结论	18

10.2 建议	19

附件:

附件 1：委托书

附件 2：工况证明

附件 3：危废协议

附件 4：营业执照

附件 5：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件 6：现场勘查文书

附件 7：突发环境事件应急预案备案登记表

附件 8：环境影响报告表的批复

附件9：临湘市中能加油站名称变更说明

附件10：公众参与调查表

附件11：验收申请报告

附件12：危废台账

附件13：承诺书

附图：

附图 1：本项目地理位置图

附图 2：本项目总平面布置图

附图 3：采样点位示意图

附图 4：现场部分照片

附图 5：雨污走向图

# 一、前言

临湘市中能加油站（原临湘市白云农机加油站，详见附件5变更说明）项目位于临湘市长安街道办事处麻塘居委会，项目东侧，南侧和西侧为居民，北侧为菜地。项目总用地面积1236.5m2，该站主要经营93#汽油、97#汽油和0#柴油成品油，预测年销售量为1500t（其中汽油700t，柴油800t），即日加油量可达4.1t。

加油站拆除改建内容包括70m2罩棚、50m2站房、80m2（地埋储罐3个，其中30m3柴油储罐2个，10m3汽油储罐1个）油枪加油机2台，工艺管道1套，建筑物仅保留东侧的辅助用房。2016 年3月临湘市中能加油站委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司对该项目进行了环境影响评价，并编制完成了《临湘市白云农机加油站改扩建项目环境影响报告表》，并于 2016年 5月12日取得了该项目审批意见（临环审批[2016]9 号）。

根据国家关于建设项目竣工环保验收的有关规定和湖南省环保厅的要求，临湘市中能加油站委托湖南乾诚检测有限公司开展该项目竣工环保验收工作。

接受委托后，我公司组织技术人员收集和研读相关资料，于 2017 年8 月 24、25 日对项目进行现场勘察、监测和调查，按照原国家环境保护总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的有关技术规范，以及《临湘市白云农机加油站改扩建项目环境影响报告表》及其审批意见的要求开展项目竣工环保验收各项工作。验收期间，项目及其配套的主要环保设施均正常投入运行，在此基础上编制了本验收监测报告。

# 二、 验收监测依据

(1)《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第 253 号令，1998年11 月 18 日（实施）。

(2)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第 13 号。

(3)《关于印发＜污染源监测管理办法＞的通知》原国家环境保护总局［1999］246 号，1999 年 11 月 1 日（实施）。

(4)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》环保总局第 13 号令，2002 年2 月 1 日（实施） 。

(5)《临湘市白云农机加油站改扩建项目环境影响报告表》湖南美景环保科技咨询服务有限公司，2016年3月。

(6)《临湘市白云农机加油站改扩建项目环境影响报告表的批复》临湘市环保局，临环审批[2016]9 号，2016年5月。

(7)《临湘市中能加油站改扩建项目环境保护验收监测方案》湖南乾诚检测有限公司，2017 年 9 月。

# 三、项目概况

## 3.1 项目基本情况

本项目位于临湘市长安街道办事处麻塘居委会，隶属临湘市管辖，项目东、西、南面为居住区，北面为耕地。总占地面积1236.5㎡。总平面布置按生产功能主要分为四个区：营业区（便利店）、加油区、办公区、埋地油罐区。本项目地理位置图见附图 1。本项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。

项目营业区（便利店）布置在整个站区的中部，营业区（便利店）内地坪标高高出室外加油场地地坪标高0.15m，为一层框架结构，平屋顶1层层高为3.50m，现设置有便利店及收银区。加油区布置在营业区（便利店）南侧，建有2台四枪四油品潜油型卡机连接加油机；埋地油罐区的4个埋地卧式钢制油罐设置在项目北侧，拉开了储油区与加油区的距离，设有密闭泄油口。

站内已建雨水、排水管道以及化粪池、隔油沉淀池，站区内生活污水经化粪池，含油废水经隔油池预处理后，用于周边农肥，不外排。

本项目总平面布置图见附图2，项目基本情况详见表 3-1，主要生产设备见表 3-2。

表 3-1   项目基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临湘市中能加油站改扩建项目 |
| 2 | 建设性质 | 已建 |
| 3 | 建设单位 | 临湘市中能加油站 |
| 4 | 建设地点 | 临湘市长安街道办事处麻塘居委会 |
| 5 | 工程建设规模 | 年销售量为1500t（其中汽油700t，柴油800t），即日加油量可达4.1t。 |
| 6 | 工程投资情况 | 本项目总投资100万元，环保投资20万元，环保投资占总投资比例20%。 |
| 7 | 工程纳污水体 | 雨水顺地势排出站外，流入北侧无名小沟，含油污水经三级隔油沉淀后与生活污水经化粪池预处理后，用于周边农肥，不外排。 |
| 8 | 投产时间 | 2016年10月 |
| 9 | 劳动定员 | 5人 |
| 10 | 年工作时间 | 项目年工作日365天，劳动定员5人，均为三班倒制生产。 |
| 11 | 环评情况 | 2016年3月，湖南美景环保科技咨询服务有限公司，《临湘市白云农机加油站改扩建项目环境影响报告表》 |

表 3-2 主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 最大存储量（t） | 材质 | 型号 | 体积 （m3） | 数量 （台/套） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93#汽油罐 | 27 | Q235-B | 卧式30 m3，Φ2400*7000*7mm | 30 | 1 | 埋地 罐区 |
| 2 | 97#汽油罐 | 27 | Q235-B |  | 30 | 1 |  |
| 3 | 0#柴油罐 | 25.5×2 | Q235-B |  | 30 | 2 |  |
| 4 | 加油机 |  | 组合件 | THN2024B，双枪（潜油泵式） |  | 2 | 罩棚区 |
| 5 | 潜油泵 |  | 组合件 |  |  | 4 | 埋地 罐区 |
| 6 | 工艺管道 |  | 组合件 |  |  | 1 | 站内 |
| 7 | 自控仪表 |  |  |  |  | 1 | 罩棚区 |
| 8 | 发电机 |  |  | P=15kw |  | 1 | 配电间 |
| 9 | 防静电装置 |  |  |  |  | 1 | 埋地 罐区 |
| 10 | 一次油气回收系统 |  |  |  |  | 1 | 卸油区 |
| 11 | 二次油气回收系统 |  |  |  |  | 1 | 加油区 |

## 3.2 工艺流程及产物环节简介

工艺流程简述（图示）：

3.2.1、加油站工艺流程如下：

①卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。

②储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现销脱现象。

③加油：加油采用加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。

④残液处理：由有资质的石油类回收公司进行再次回收利用。

3.2.2、油气回收系统

①卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。

②汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。加油及油气回收工艺如下：

本项目加油站已建有二次油气回收系统。

3.3.3、主要污染工序：

- 工期

本项目施工期已将完成并交付使用，现已投入使用，因此，项目在施工期环境污染风险因素已经消除，不存在施工期环境污染。

⑵运营期

①卸油、加油、储油过程中无组织排放的非甲烷总烃废气（汽油挥发）；

②油站营运时工作人员产生的少量生活污水、生活垃圾、含油抹布等；加油站油罐清扫时产生的油污、水及其它沉淀物等；

③加油站地面清扫后产生的含石油类废水，以及站内石油类漏洒地面雨淋产生的含石油类雨水；

④往来加油车辆产生的交通噪声。

## 3.3 主要污染源、污染因子及治理措施

3.3.1 废气及其处理设施

项目主要大气污染物是汽车尾气，汽油、柴油在装车、卸车过程中的挥发损耗。

（1）汽车尾气

加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为 CO、NOX、SO2、THC。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。

（2）非甲烷总烃

在油罐车卸油、加油机加油作业等过程中由于汽油和柴油的挥发会产生少量的非甲烷总烃。项目设置了油气回收系统，使得产生的无组织排放的非甲烷总烃对周围的环境影响较小。

表 3-3废气排放及其处理设施见

| 产污环节 | 主要污染因子 | 处理方式及措施 | 产生规律 | 外排方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油、柴油装车、卸车过程中的挥发损耗 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统 | 间歇 | 无组织排放 |

3.3.2 废水及其处理设施

本项目主要废水为场地清扫废水及含油雨水、生活污水。

场地清扫废水及含油雨水。

项目站内地面进行清扫产生的含油及泥砂污水是本项目主要水污染源，据现场勘查，清扫废水排放量为5L/m2/次，每两天冲洗1次，其所含主要污染物为石油类约12～45mg/L，悬浮物约180～450mg/L。站内地面清扫的含油、含泥沙废水经场地东北侧隔油沉淀池后用于周边农田施肥，不外排。站区已建有环形地沟，经三级隔油池与生活污水一同排入化粪池，用于周边农田施肥。

- 生活污水

本项目加油站员工生活污水排放量约0.96m3/d，污水中主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N和SS，污染物含量的浓度范围为：CODcr 150～200mg/L，BOD5  70～100mg/L，SS  90～280mg/L、NH3-N  10～20mg/L。站区生活污水经现有化粪池预处理后用于周边农肥，不外排。

表 3-4 废水排放及其处理设施

| 产污环节 | 主要污染因子 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地废水和含油废水 | 以石油类、悬浮物为主 | 清扫废水排放量为5L/m2/次，平均两天冲洗一次 | 经隔油池处理后，用于周边施肥，不外排 |
| 生活废水 | CODcr、BOD5、NH3-N和SS | 0.96m3/d | 经化粪池处理后，用于周边施肥，不外排 |

3.3.3 固体废物及其处置情况

经现场勘查，本加油站固体废物主要有工作人员产生的少量生活垃圾，站内含油手套及抹布，油罐中废油渣。

站区已设置有垃圾桶对站区产生的生活垃圾收集暂存，由环卫部门清运。

储油区油罐中的油渣预计每1年处理一次，属于危险固废。油站拟采取真空泵提取后装入钢制桶内，收集的废油渣送有资质的石油类回收公司进行再次回收利用。

此外，油站工作人员使用的油抹布、手套均属于危险固废，拟将分类收集，全部交由有资质的回收处理单位集中处理。

表 3-5 固体废物及其处理设施

| 固废种类 | 处理方式 | 产生量 | 固废性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 环保部门统一收集处理 | 3.65t/a | 一般废物 |
| 站内含油手套及抹布 | 分类收集，全部交由有资质的回收处理单位集中处理。 | 0.01t/a | 危险固废 |
| 油罐中废油渣 | 采取真空泵提取后装入钢制桶内，收集的废油渣送有资质的石油类回收公司进行再次回收利用。 | 1.57t/a | 危险固废 |

3.3.4 噪声

项目主要噪声从加油站的主要运行设备来分析，噪声主要来源于加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度为 70～75dB(A)，从加气站的主要运行设备来分析，产生噪声的主要设备为调压设备、压缩机、脱水装置、加气机组和加汽车辆等，声源强度为 70～75dB(A)，通过对噪声较大的设备在室内安装，并进行有效的吸声、隔声处理之后噪声对周围环境影响不大；控制加油车辆入站加油不鸣喇叭，不空踩油门，降低加油车辆噪声对周边声环境产生的影响。

## 3.4 环保设施投资情况

本项目总投资100万元，运营期环保投资20万元，约占总投资的20%，投资费用估算见表3-6。

表3-6   建设项目环保投资一览表

| 工程阶段 | 环境保护措施名称 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 吸声、隔声处理，基础减振，车辆进出管理、减速、禁止鸣笛等标识设置 | 3 |
|  | 雨、污分流，污污分流，场区内污水、雨水管网；化粪池、隔油池；初期雨水进入环形地沟 | 12 |
|  | 可移动式不锈钢垃圾箱，危废固废储存间；生活垃圾收集 | 3 |
|  | 1处监控井 | 2 |
| 合计 | 20 |

# 环评结论及环评批复的要求

## 4.1 环评结论

本项目生产工艺符合国家产业政策，符合选址规划要求，项目产生的废水、废气、噪声在采取可靠的污染治理措施下，项目运行生产时的污染可控制在国家要求的标准以内，对区域环境质量影响较小，符合环境保护有关规定和要求。本项目建设具有良好的社会效益、经济效益，在落实各项环保措施、搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，该项目在选址地建设运营是可行的。

## 4.2 环评建议

1、定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。

2、经现场勘查，临湘市中能加油站改扩建项目已全部改造完成并投入运营，建设单位须尽快通过临湘市环境保护局的竣工环保验收工作。

3、对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的储油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。加油站必须制定事故预案，配备相应的专业防火器材，储备相应沙堆，以备急用。

4、加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。加油站内严禁开设汽车修理、餐饮等业务。加油站内禁止吸烟和拨打手机。

5、严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经环境部门验收合格后方可继续投入正式使用。

6、站内产生的含油手套及抹布、油罐中的废油渣均属于危险废物，不能混入生活垃圾向外排放。站区必须设置防雨淋、防渗漏的专用储存场地和专用容器进行收集和临时储存，并配备专人进行收集和管理，收集的废油渣可送有资质的石油类回收公司进行再次回收利用，其余送有回收处理资质的单位集中回收处理，并签订回收处置协议。

7、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。

## 4.3 环评批复要求

详见附件8。

# 竣工验收监测评价标准

根据国家环保总局环函[2002]222 号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的函》的相关规定，临湘市环境保护局临环审批[2016]9号文，本工程验收执行标准如下。

## 5.1 废水排放标准

废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱地作物标准。

表 5-1 废水验收执行评价标准限值

单位：mg/L，pH 无量纲

| 类别 | 监测项目 | 限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 5.5-8.5 | 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) |
|  | SS | 100 |  |
|  | CODcr | 200 |  |
|  | BOD5 | 100 |  |
|  | 氨氮 | / |  |
|  | 石油类 | 10 |  |

## 5.2 废气评价标准

本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表 2 二级

标准；

表 5-2 废气验收执行评价标准限值

单位：mg/m³

| 类别 | 监测项目 | 限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表 2 中无组织排放标准 |

## 5.3 噪声评价标准

本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的 2类标准，具体限值见表 5-3。

表 5-3 噪声验收执行评价标准限值

单位：LeqdB(A)

| 类别 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的 2 类标准 |

# 六、 验收内容

表 6-1  验收监测内容一览表

| 序号 | 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织排放废气 | 厂界上、下风向 | 非甲烷总烃 | 每天监测3次，连续 2天 |
| 2 | 废水 | ★1 | pH、COD、BOD、SS、 氨氮、 石油类 | 每天监测3次，连续 2天 |
| 3 | 噪声 | 东面厂界外 1m | 等效连续 A 声级 | 昼夜各1次 监测2天 |
| 4 |  | 南面厂界外 1m |  |  |
| 5 |  | 西面厂界外 1m |  |  |
| 6 |  | 北面厂界外 1m |  |  |

# 监测分析方法和质量保证

## 7.1监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法及标准编号 | 仪器与型号 | 标准方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | PHS-3BW pH计 | 0.01 |
|  | 悬浮物 | 重量法GB 11901-1989 | CP214 万分之一天平 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度计HJ 535-2009 | 721-G 可见光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 五日生需氧量 | 稀释与接种法HJ 505-2009 | BANTE821 溶解氧测定仪 | 0.5mg/L |
|  | 石油类 | 红外光度法HJ 637-2012 | LT-21A 红外分光测油仪 | 0.02mg/m³ |
| 废气 | 非甲烷 总烃 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ/T 38-1999 | GC-2014C 气相色谱仪 | 0.04mg/m3 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA6228 多功能声级器 | / |

## 7.2质量控制与质量保证

本公司通过湖南省质量技术监督局计量认证（证书编号：151812050126），具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力。为保证监测数据的准确可靠。科学设计监测方案，合理布设监测点位，确保采集的样品具有代表性。

为保证监测分析结果的代表性、准确性和可靠性。

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、采样期间保证在生产工况稳定，生产负荷达 75%以上；采样前后对采样仪器及设备进行校准和检查，气态样品现场测试前，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、噪声监测按照规定进行，选择在生产正常、无雨、风速小于 5m/s 时进行测量。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计配备防风罩；噪声监测前后测量仪器均应经校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB(A)。

5、采样期间保证在生产工况稳定，生产负荷达75%以上；采样前后对采样仪器及设备进行校准和检查。

6、分析样品的同时带密码标准进行分析，做 20%质控样和 10%的平行样，监测数据和报告实行三级审核制度。

# 八、 监测结果及评价

## 8.1 监测期间工况及气象参数

验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到 75%以上条件下进行现场采样和测试。当生产负荷小于 75%时，立即通知现场监测人员停止操作，以保证监测数据的有效性和准确性。

2017 年 8月24日至 2017 年8月25日，湖南乾诚检测有限公司对本项目进行了现场监测。监测期间天气状况良好，验收工程生产设施及环保设施基本运行正常。

验收监测期间，项目工况情况见表 8-1（由业主提供，证明见附件 2）。

表 8-1验收期间生产工况一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计售量 | 实际售量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年8月24日 | 汽油 | 1.9（t/d） | 1.6（t/d） | 84% |
|  | 柴油 | 2（t/d） | 1.72（t/d） | 86% |
| 2017 年8月25 日 | 汽油 | 1.9（t/d） | 1.53（t/d） | 80.53% |
|  | 柴油 | 2（t/d） | 1.85（t/d） | 92.5% |

表 8-2   废气监测期间气象参数

| 采样时间 | 天气情况 | 风向 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.08.24 | 多云 | 北风 | 2.5m/s |
| 2017.08.25 | 多云 | 北风 | 3.1m/s |

## 8.2 废水监测结果

表 8-3   废水监测结果

单位：mg/L，pH（无量纲）

| 监测 点位 | 检测 项目 | 检测结果 | 最大值 | 标准限值 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017.8.24 | 2017.8.25 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 化粪池排放口 | pH值 | 8.30 | 8.29 | 8.31 | 8.33 | 8.31 | 8.32 | 8.33 | 5.5-8.5 | 是 |
|  | 悬浮物 | 39 | 42 | 40 | 42 | 41 | 43 | 43 | 100 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 38.6 | 39.5 | 39.1 | 39.8 | 41.2 | 42.8 | 42.8 | 200 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 100 | 是 |
|  | 氨氮 | 20.58 | 21.45 | 20.94 | 21.58 | 22.84 | 21.25 | 22.84 | -- | 是 |
|  | 石油类 | 7.86 | 7.65 | 7.25 | 6.85 | 6.94 | 6.89 | 7.86 | 10 | 是 |
| 执行 标准 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱地作物标准 |

本项目验收监测期间，pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类均符合《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)中旱地作物标准的限值要求。

## 8.3 废气监测结果

表 8-4   废气监测结果

单位：mg/m3

| 监测 点位 | 检测 项目 | 检测结果 | 最大值 | 标准限值 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017.8.24 | 2017.8.25 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 厂界上风向 | 非甲烷总烃 | 0.21 | 0.11 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.36 | 4.0 | 是 |
| 厂界下风向 | 非甲烷总烃 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.23 | 0.37 | 4.0 | 是 |
| 执行 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值 |

监测结果表明：现场监测期间，本项目非甲烷总烃、颗粒物最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表 2 中无组织排放标准限制要求。

## 8.4 噪声监测结果

表 8-5   废气监测结果

单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧1m处 | 2017.8.24 | 昼间 | 56.8 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 45.3 | 50 | 是 |
|  | 2017.8.25 | 昼间 | 57.6 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 44.7 | 50 | 是 |
| 厂界南侧1m处 | 2017.8.24 | 昼间 | 58.8 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 47.3 | 50 | 是 |
|  | 2017.8.25 | 昼间 | 57.9 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 45.7 | 50 | 是 |
| 厂界西侧1m处 | 2017.8.24 | 昼间 | 59.8 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 47.3 | 50 | 是 |
|  | 2017.8.25 | 昼间 | 57.4 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 43.7 | 50 | 是 |
| 厂界北侧1m处 | 2017.8.24 | 昼间 | 57.5 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 47.3 | 50 | 是 |
|  | 2017.8.25 | 昼间 | 58.4 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 44.9 | 50 | 是 |
| 长安街道办事处麻塘居委会 | 2017.8.24 | 昼间 | 58.3 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 45.6 | 50 | 是 |
|  | 2017.8.25 | 昼间 | 59.2 | 60 | 是 |
|  |  | 夜间 | 46.7 | 50 | 是 |
| 执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类功能区 |

由表 8-5 可知，厂界监测点位中昼、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。

# 环境管理检查

## 9.1 环评批复的落实情况

项目环评批复要求及落实情况见表9-1。

表 9-1   项目环评批复要求及落实情况一览表

| 序号 | 临湘市环境保护局环评批复要求 | 具体落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做好施工期的各项环境保护工作，合理安排作业时间，对拆除管道、油罐、建筑垃圾等妥善处置，防止施工扬尘、废水、固废、噪声对周边环境产生影响。 | 施工期未接到环境问题的投诉 |
| 2 | 严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及规划要求进行建设，并控制好与周边县道及建筑物的距离，按消防部门和安全生产监督管理部门的要求落实消防、安全距离及措施，保证防火间距，做好罐区防渗措施，设置好油罐围堰、观测井，建立建全的操作规范和在线监控管理平台，制定环境污染事故应急预案，落实应急处置措施，杜绝环境污染、安全生产事故的发生。 | 项目在建设中，严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及规划要求建设的，与周边县道及居民有一定的距离，罐区四周设有围堰、观测井及防渗措施。已制定环境污染事故应急预案。 |
| 3 | 设置有效的加油、储油、卸油油汽收集回收系统，加强对输油管道和加油、储油设备及油品运输、贮存与充装的管理，严格操作规程，减少跑、冒、滴、漏，减少无组织废气的排放，确保回收后的油汽、无组织排放的非甲烷总烃分别达到《加油站大气污染物排标准》（GB20952-2007）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求。柴油发电机须设置在专门房间，废气经有效处理后高空排放，食堂油烟经高效油烟净化器处理达标后排放，不得对周边环境产生影响。 | 设有二次汽油回收系统，严格按照规程操作。回收后的油汽、无组织排放的非甲烷总烃分别达到《加油站大气污染物排标准》（GB20952-2007）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放标准。柴油发电机设有专门房间，经油管道超过屋顶高空排放，不会对周边环境产生影响。 |
| 4 | 按清（雨）污分流原则建设加油站排水系统，配套建设地下油罐区监测井、沉淀池、隔油池、消防池、事故应急池等设施，不得设置洗车区，加油区地面冲洗废水、油污区初期雨水经三级隔油池处理后，与生活污水一同排入化粪池，再回用于附近菜地，不外排。 | 项目地建有雨污分流系统，配有油罐区监测井、沉淀池、隔油池、消防池、事故应急池等；加油区地面冲洗废水、油污区初期雨水经三级隔油池处理后，与生活污水一同排入化粪池，再回用于附近菜地，不外排 |
| 5 | 对卸油泵、加油泵、柴油发电机等产生高噪声的设备采取隔音减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 | 对该项目运行噪声较大的设备在安装过程中采取了隔音减震措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 6 | 储油罐油泥、隔油池废油及原拆除的含油管道、加油机、储油罐、残油等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范暂存、管理，外委有资质单位妥善安全处置，并实行转移联单制度，建好管理台帐，严禁直排外环境。如原加油站遗留有环境问题必须先进行妥善处理。 | 项目的储油罐泥、隔油池废油及原拆除的含油管道、加油机、储油罐、残油等已经严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范暂存、管理，外委有资质单位妥善安全处置，设有专人管理台帐 |
| 7 | 项目竣工后，须按规定向我局提出项目竣工环境保护验收申请，经我局验收合格后方可正式投入使用。由临湘市环境监察大队负责该项目的“三同时”监管的日常现场监管。 | 正在积极落实环境保护验收报告 |

## 9.2 “三同时”执行情况

该项目在建设过程中，依据国家有关环保政策要求，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入运行。验收监测期间，各处理设施运转正常。

## 9.3 环保设施运行及维护情况

环保设施由专人负责检查、维护，正常运行。建设单位每年定期委托相关监测机构对外排污染物情况进行监测。

# 十、 结论及建议

## 10.1 结论

经现场检查和采样监测，项目废水、废气、厂界噪声、固废的处理均达到验收执行标准和环评批复的要求，环境保护设施管理到位，临湘市环保局对项目的批复情况基本都到得落实。

（1）废气

本项目非甲烷总烃最大值均＜4.0 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表 2 中无组织排放标准限制要求。

（2）废水

监测期间废水中 pH 值、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量、石油类日均浓度符合《农田灌溉水质标准》（GB5054-2005）中旱地作物标准。

（3）噪声

建设单位厂界噪声监测点位中昼间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。

（4）固体废物

生产过程中产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、废包装材料、废分子筛以及油罐中的油渣、废机油、含油抹布；由原生产厂家进行回收；设备产生的废机油及油渣，暂存后由有资质的回收机构进行回收处理；少量含油抹布于 2016 年《国家危险废物名录》中豁免，做一般废物处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

（5）总结论

经现场调查监测，废水、废气、噪声均已达标排放。

## 10.2 建议

（1）加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，确保废水、废气达标排放。

（2）定期清理沉淀池、隔油池油污。

（3）规范好站区内外标示标牌。

（4）加强员工环保意识。

（5）做好危险废物的转移联单。

# Text boxes

仅用于临湘市中能加油站改扩建项目竣工环境保护验收监测表