# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：电子级环氧树脂实验室建设项目

建设单位（盖章）：岳阳市滨晟新型建材有限公司

编制日期： 2024年3月

# 中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单：废气	60

六、结论	62

附表	63

建设项目污染物排放量汇总表	63

附件一 环评委托书	64

附件二 一期项目环保手续资料	65

附件三 实验室建设项目备案证明	70

附件四 项目用地手续资料	72

附件五 项目现状检测报告	98

附图一 地理位置图	109

附图二 平面布置图	111

附图三 大气环境保护示意图	113

附图四 项目照片	114

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电子级环氧树脂实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-430600-04-05-382711 |
| 建设单位联系人 | 王保华 | 联系方式 | 13786095552 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳临湘高新技术产业开发区绿色精细化工产业园 |
| 地理坐标 | （东经113度22分23.195秒，北纬29度37分18.618秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7320 科学研究和技术服务业 | 建设项目 行业类别 | 98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临高备案【2024】6号 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 15天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 568.74m2（利用一期项目办公楼一楼） |
| 专项评价设置情况 | 设置《大气专项评价》。设置理由：排放废气污染物含有《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1中的乙腈（有机氰化物）以及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的甲醛，在《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中有甲醛相应排放标准，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，因此，本项目需设置大气专项评价。 |
| 规划情况 | 1、《临湘市城市总体规划（2016-2030）》； 2、《临湘高新区绿色化工园区总体发展规划》。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《临湘高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1、与《临湘市城市总体规划（2016-2030）》的符合性分析 本项目为新建项目，用地所在地位于临湘高新区，用地性质为工业用地，项目建设符合临湘市城市总体规划。 1.2、与《临湘高新区绿色化工园区总体发展规划》的符合性分析 本项目所在地位于临湘高新区，临湘高新区杨桥园区产业定位为绿色精细化工，本项目主要功能为环氧树脂研发及产品检测，项目建设符合临湘高新区绿色化工园区总体发展规划。 1.3、与《临湘高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》相符性分析 2023年湖南葆华环保有限公司编制了《临湘高新技术产业开发区调区扩区环境影响报告书》，并于2023年12月19日获得了《湖南省生态环境厅关于临湘高新技术产业开发区调区扩区环境影响报告书审查意见的函》。拟建项目与园区总体规划相符性分析详见下表。 表1-1 与《临湘高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》的相符性分析表 总体规划要求 本项目情况 符合性 滨江片区临江的区块一调减为243.39公顷，重点发展仓储物流中心农副产品加工、食品加工；区块二为鸭栏港码头，本次拟整体调出;区块三位于江南镇儒溪社区，面积为33.90公顷，主要发展电子信息及与绿色化工产业园配套的加工服务;区块四为已认定的化工片区，本次拟扩为522.94公顷，主要发展精细化工、先进化工新材料、生物医药;区块五为三湾产业园，本次拟调减为158.33公顷，主要发展浮标(钓具)及加工制造产业;区块六保持核准面积33.74公顷不变，为临湘海螺水泥有限责任公司、临湘海创环保科技有限责任公司所在地，主要发展建材及固废综合利用产业。 本项目位于区块四，属于环氧树脂研发及检测实验室，符合区块四规划中化工新材料要求。 严格依规开发，严格功能分区布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性严格执行《长江保护法》的要求，禁止在长江岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。园区绿色化工产业园应对照《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》《化工园区综合评价导则》中生态环境保护相关要求及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件的具体要求高标准建设。本次调扩区应重点处理好绿色化工产业园往北扩区区域与儒溪中学、安置区之间的相互关系，此区域应减少规划三类工业用地并避免布局以气型污染为主的项目，充分利用南于渠等自然地形，形成化工片区与环境敏感目标的相对隔离，减少绿色化工产业园企业对儒溪中学、杨桥安置区的环境影响。 本项目位于湖南临湘高新区区块四已认定化工片区，不在长江岸线1公里内，项目产生废气较少且距离儒溪中学及安置区超过500米，对儒溪中学及安置区的影响较小。 符合 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及国家关于“两高”项目的相关政策要求，落实园区“三线单”环境准入要求，执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于临江的中非工贸产业园应严格限制废水排放存在重大环境风险的产业;化工产业项目的引进应基于本地资源票赋、产业基础;推动陶瓷、建材产业清洁生产水平的不断提升,并按相关程序逐步解决部分企业区域不在园区范围的情形。 本项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区临湘片区南部工业区内，符合《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规的要求，不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中禁止的“两高”项目，本项目符合园区“三线一单”环境准入要求，并严格落实提升入园企业清洁生产水平和资源循环化利用水平的要求 符合 落实管控措施，加强园区污染治理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收,园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，污水排放指标应严格执行排口审批的相关要求。绿色化工产业园应对照我省化工园区污水收集处理规范化建设技术指南的相关要求完善设施。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大VOCs排放的整治力度，对重点排放的企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。 本项目雨污系统依托岳阳滨晟新型建材有限公司年产50万立方新型墙体材料和年产90万方预拌混凝土生产建设项目（以下称“一期项目”），项目实行雨污分流制，且实验室废液经收集后作为危废处理，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网，试管冲洗废水经中和沉淀一体化处理设备处理后依托一期项目隔油池和化粪池进行处理。生活污水及实验室器皿冲洗废水产生量较少、浓度较低，不会对园区污水处理厂造成较大冲击；项目所排VOCs废气较少，项目生活垃圾由环卫部门定期清运，危险废物交由有资质单位进行处置。 符合 完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应严格按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系。进一步完善环境监管信息平台数据对接工作。加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。 项目已按排污许可要求拟定年度监测计划。 符合 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。绿色化工产业园应建设公共的事故水池等环境风险设施，污水管网采取防渗防漏、流量监控视频在线监控及联网、应急收集池等环境风险防范措施，加强日常监管、巡管，杜绝污水及尾水管网的泄漏，确保长江水质安全。 本项目在运营前将完成突发环境事件应急预案。 符合 做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。 项目周边位于园区内，周边无居民。 符合 做好园区建设期生态保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 项目利用原有一期已建办公楼一楼作为实验室用地，无土方开挖等土方工程。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.4、项目产业政策符合性分析 本项目为电子级环氧树脂实验室建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，属于允许类生产项目，因此本项目符合国家产业政策。 1.5、选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳临湘高新技术产业开发区绿色精细化工产业园，黄皋路以南、纵三路以西，交通便利，不与园区规划及规划环评批复相冲突，项目占地属于工业用地，本项目主要用途为环氧树脂的研发及后续工厂建成后产品的检验，项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别，对周边的居民影响较小，本项目选址基本合理。项目位置图详见附图1。 1.6 平面布局合理性分析 项目采用岳阳滨晟新型建材有限公司一期已建办公楼一楼作为实验室。北侧从东至西分别为办公室、原料储存间、大厅、高温室、1号实验室，南侧从东至西分别为气瓶室、理化室、色谱室、2号实验室。项目布置合理，项目平面布置图详见附图2。 1.7与《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》的符合性分析 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》，禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目等。本项目不属于负面指南中的项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》的要求。 1.8与《湖南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行2022年版）》的符合性分析 表1-2 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022 年版)》相符性分析 序号 负面清单 本项目建设内容 相符性 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 年)》的过长江通道项目 本项目码不属于头项目和过长江通道项目 不属该负面清单 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目: (一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目; (二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目; (三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设; (四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目: (五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施: (六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施; (七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 不属该负面清单 3 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施项目，不涉及选址选线多方案优化比选 不属该负面清单 4 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 本项目不涉及 不属该负面清单 5 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。 本项目不涉及饮用水水源一级保护区 不属该负面清单 6 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，不涉及饮用水水源二级保护区。 不属该负面清单 7 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 本项目不涉及 不属该负面清单 8 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动: (一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。 (二)截断湿地水源。 (三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 (四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 (五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 (六)引入外来物种。 (七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 (八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位，不涉及国家湿地公园。 不属该负面清单 9 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位，不涉及利用、占用长江流域的河湖岸线。 不属该负面清单 10 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 不属该负面清单 11 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位，项目废水属于间接排放，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 不属该负面清单 12 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和 45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 本项目不涉及 不属该负面清单 13 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位，距离长江直线距离6km。 不属该负面清单 14 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021 年版)》有关要求执行。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位。 不属该负面清单 15 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位。 不属该负面清单 16 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、 扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区，符合园区规划和产业定位，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。 不属该负面清单 根据上表可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。 1.9、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔221〕45号）的相符性分析 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔221〕45号），严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。本项目属于环氧树脂研发及检测实验室，不进行中试实验及产出产品，且位于临湘高新区化工园区内，不属于“两高”项目清单内，符合“两高”项目防控要求。 1.10、三线一单相符性分析 1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据2020年9月发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》文件可知，本项目位于湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区。 2）环境质量底线 项目所在地环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。 根据湖南省岳阳生态环境监测中心公布的2022年临湘市城市环境空气质量数据，临湘市城市环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，属于达标区。根据湖南精科检测有限公司进行检测的《临湘工业园滨江产业区2022年年度委托监测检测报告》，2022年度园区污水处理厂长江排污口下游500m及洋溪湖监测断面各因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准限值要求。 本项目生产生活废水排放量少，试管冲洗废水经中和沉淀一体化处理设备处理后依托一期项目隔油池和化粪池进行处理，实验室实验废液作为危险废物处置，不外排。废气经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（且高于楼顶三米）高空排放，项目各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 3）资源利用上线 本项目涉及能源为电能，属于清洁能源，且能源消耗量不大，不属高耗能型企业，不会突破区域的资源利用上线。 4）环境准入负面清单 本项目位于岳阳市临湘高新产业开发区内，不在《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕373号）产业准入负面清单范围。项目所在地目前未制定当地环境准入负面清单，参考《市场准入负面清单（2022年版）》（全国通用），本项目不在其禁止准入类和限制准入类当中。 5）与岳阳市生态环境分区管控要求符合性分析 本项目位于岳阳市临湘高新区内，依据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关内容，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020 年 9 月）中湖南临湘高新技术产业开发区滨江产业区的相关要求符合性分析见下表： 表1-3 与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控维度 管控要求 符合性分析 主体功能定位 国家级农产品主产区，其中滨江产业区涉及江南镇，为国家级重点开发区域 符合，本项目位于滨江产业区，属于重点开发区。 主导产业 湘环评函[2020]1号：以新材料（不含以排放有毒有害污染物废水为主的项目）和电子信息（不含印刷线路板）为主导产业，以机械制造、物流仓储等为辅导产业。 符合，本项目为环氧树脂研发和检测实验室，符合园区主导产业。 空间布局约束 滨江产业区：严格按照国家、省级关于主体功能区划的环境保护及产业准入相关要求，严格限制与主体功能定位相冲突的产业扩张。沿江1公里范围内不再新建、扩建化工项目，园区已存在的化工产业的保留与退出须严格执行有关政策。 本项目位于沿江1公里外，符合园区空间布局约束。 污染物排放管控 废水：工业废水、生活污水在各自企业内经预处理达标后送至园区污水处理厂进行处理，排往长江；园区新扩区域做好污水管网设施 建设，做到废水应收尽收并集中排入园区污水处理厂，管网建设未完成、生产废水未接管之前，相关区域新建涉废水排放的企业不得投产（含试生产）。 本项目生活污水依托一期项目隔油池和化粪池进行处理，试管冲洗废水经中和沉淀一体化处理设备处理后依托一期项目隔油池和化粪池进行处理后，排入园区污水管网。项目实验废液经收集后作为危险废物进行处置。 废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设，排气口高度超过45米的高架源，以及化工等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录。 项目有机废气产生量较少，经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒高空排放 固废：进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环监管。 项目生活垃圾交由环卫部门定期处置，一般固废定期出售，危险废物交由有资质单位进行处置 园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中要求。 本项目不涉及锅炉。 环境风险防控 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 项目将在建设后完成突发环境事件应急预案。 建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。 加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内化工、医药等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力 资源 开发 效率 要求 能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用；推行生物质成型燃料锅炉，鼓励发展生物天然气。 项目使用能源主要为电。 水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。 土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区化工新材料产业、浮标钓具及体育用品制造产业、电子信息产业、医药制造产业、建材业土地投资强度标准分别为220万元/亩、200万元/亩、280万元/亩、260万元/亩、170万元/亩 因此项目符合“三线一单”要求，不在负面清单之内。 1.11、与《检验检测实验室设计与建设技术要求》（GB/T32146.1-2015）的相符性分析 本项目与《检验检测实验室设计与建设技术要求》（GB/T32146.1-2015）符合性如下所示： 表1-4 与《检验检测实验室设计与建设技术要求》（GB/T32146.1-2015）符合性分析 类别 要求 符合性分析 是否符合 选址 在符合国家法律法规的前提下,实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。同时根据实验室的功能,避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。对于在检验检测过程中,易对外界环境造成影响的实验室,在选址时考虑减少公害,如布置在下风方向及下游地段,并采取绿化隔离、远离人群等措施。 本项目位于湖南省岳阳临湘高新技术产业开发区绿色精细化工产业园，基础设施完善，交通便利、通讯良好，已避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。位于下风方向实验室，并采取绿化隔离、远离人群等措施。 符合 布局规划 大型或重型设备宜布置在建筑物的底层；较大振动的设备宜布置在建筑物的底层；噪声较大的设备宜布置在建筑物的底层；对振动很敏感的精密测量仪器宜布置在建筑物的底层；待测试件较重或较大的，或重复性检测项目频繁的实验室宜布置在建筑物的底层；检测过程需大量酸碱液的实验室宜布置在建筑物的底层；需做设备基础或防振基础的实验室宜布置在建筑物的底层；需设置建筑防护设备的实验室宜布置在建筑物的底层。 本实验室项目位于1楼，因此，项目大型、重型、较大振动、噪声较大设备等设备均位于底层，符合布局规划。 符合 建筑布局 单通道设计为实验室建筑中最常见的平面形式,该形式体型简洁,便于施工,造价较低,易于布置管网,特别适宜于用自然通风、采光的普通实验室。但通道过长时,通行噪声会有一定的影响。因外墙较多,故不宜于做空调、洁净要求较高的实验室。 本项目为单通道设计，符合建筑布局。 实验废液处置 实验室废液的处理按其性质、成分等采取不同的方式。如回收利用、直接排放、处理后排放等。实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理,污水排入地面水体或城市排水系统时,应符合GB50015-2003第4章、GB8978、GB20425中的规定。生物安全实验室废液还应符合GB 50346和GB19489中的规定。含有放射性核素的废液处理,还应符合GB18871的有关规定。对地表有腐蚀性影响的废液防渗处理应执行国家相关规范。 本项目实验废液经拟收集在专门容器中作为危险废物进行管理处置，实验室地面按照国家相关规范完成防腐、防渗。 符合 实验室废气 实验室废气主要为两大类,酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行,处理后的实验室废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。 本项目产生的盐酸雾量极低，集气罩收集后经15m高排气筒排放，有机废气经两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，对周边环境影响较小。产生酸雾和有机气体的操作在不同的通风柜中完成实验。 符合 固废处理 对于高毒性的可溶性固废,实验室应设专门容器分别加以收集,严禁埋入地下,污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。 生活垃圾由环卫部门定期进行处置，一般固废收集后外售。 实验室废液经专门容器收集，废化学试剂及容器定期收集，废活性炭定期更换，暂存交由有资质单位进行处置。 符合 辅助设施 窗： 在设置采暖及空气调节的实验建筑,在满足采光要求的前提下,应减少外窗面积。设置空气调节的 实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性,且宜设不少于窗面积1/3的可开启窗扇。如果没有机械通风系统,应有窗户进行自然通风,并应有防虫纱窗(一般情况下,应有机械通风系统,否则,温湿度指标难以保证)。应有防昆虫、鼠等动物进入和外逃的措施。底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。 实验室窗包括:固定窗、可开关的窗、双层窗、密闭窗、屏蔽窗、隔声窗。可根据不同的需求选用。如实验室要求水平遮阳或垂直遮阳,需选用有遮阳功能的窗,如百叶窗。 实验室应设有机械通风系统，已设密闭性及隔热性良好的外窗，应安装防昆虫、鼠等动物进入和外逃的措施。。 符合 门 门 由1/2个标准单元组成的实验室的门洞宽度不宜小于1m,高度不宜小于2.1m。由一个及以上标准单元组成的实验室的门洞宽度不宜小于1.2m,高度不宜小于2.1m。实验室的门扇应设观察窗。有特殊要求的房间的门洞尺寸应按具体情况确定,如经常进出大型试件或设备的房间,可设置无门槛的卷帘门。在共用建筑物中建立的实验室,应设可自动关闭的带锁的门,必要时,可设立缓冲区域,如缓冲间等。 在爆炸危险的房间内应设置外开门,在有隔声、保温、屏蔽需求的实验室可选用具备相应功能的门，还可视需求选用弹簧门、推拉门或自动门。 本项目门的设置不小于1m高度不小于2.1m。本项目门符合要求。 符合 墙面要求 实验室墙面总体要求为方便清洁，不得采用带有强反光性质的饰面材料，对于冷藏室墙面要求隔热；有些实验室在实验时有酸碱气体逸出，要求设计耐酸碱的涂层墙面；对于会产生噪声的实验室，墙面应布置吸声材料；有抗电磁波干扰的房间，墙面需做屏蔽处理。实验室墙裙高度应离地面1.2m~1.5m左右、便于清洁、如瓷砖墙裙、油漆墙裙等。 本项目所产生的废气、噪声污染较小，无电磁干扰，项目墙面符合要求。 符合 地面要求 实验室地面应坚实耐磨、不起尘、不积尘并能够防水、防滑、防放射性沾染、防静电。实验室防振应考虑实验本身或精密仪器本身所提出的防振要求,以及实验所产生的振动。使用强酸强碱实验室所布置地面应具有耐腐蚀性。用水量较多的实验室地面应设地漏。 本项目实验室地面坚实耐磨、不起尘、不积尘并能够防水、防滑，实验室地面已做好防渗防腐。 符合 实验室系统工程 除极少数仪器设备房间外,实验室每个实验房间宜有水供应,如有条件,最好安装蓄水装置,防止实验过程中突然停水。实验室的供水有城市自来水和实验用纯水。如安装了超纯水发生装置,宜尽可能增加取水终端便于使用,满足使用要求。 给排水设计应根据房间的既定功能和用水量,确定给排水装置的位置和数量,并选用不同材料的排水管道,例如大量使用有机溶剂的化学实验室应安装耐有机溶剂的排水管道、经常产生酸碱废液的实验室宜采用耐酸碱的排水管道等。化学实验对环境的影响和潜在危害是客观存在的,在建设实验室过程中应充分重视。实验室产生的有害废液在向室外排放前,应对其进行处理,使之达到国家规定的排污标准。在设计时应按不同废液分类收集,配备足够量的废液收集装置,便于收集实验过程中产生的废液定期交由相关部门处理。 给水系统的选择,应根据检验检测、生活、消防各项用水对水质、水温、水压和水量的要求,并结合室外给水系统等因素,经技术经济比较后确定。水龙头及其他卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径等,应符合 GB50015-2003规定。实验仪器的循环冷却水水质应满足各类仪器对水质的不同要求。下行上给式的给水横于管宜副敷设在底层走道上方或地下室顶板下;上行下给式的给水横干管宜敷设在顶层管道技术层内或顶层走道上方。不结冻地区可敷设在屋顶上。恒温、恒湿实验室的给水管道穿墙和楼板时应采取密封措施。 进行强酸、强碱、剧毒液体的实验并有飞溅爆炸可能的实验室,应就近设置应急喷淋设施,当应急洗眼器水压大于1MPa时,应采取减压措施。 室外排水应符合GB50014规定。含菌污水应经高温高压消毒或化学消毒后才可排放至市政污水排放公用系统。 酸、碱污水应进行中和处理。中和后达不到中性时,应采用反应池加药处理。实验室污、废液应和生活污水分质排放。腐蚀性污水的排水系统应采取防腐措施 项目用纯水采用外购，项目实验废液采用专用容器收集后作为危险废物进行处置，实验器皿清洗废水经中和沉淀处理后排入一期项目隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。 符合 通风和净化 实验室通风应符合GB50019及国家其他相关规定。实验室净化应符合GB50073、GB50991及国家其他相关规定。对于具有生物安全要求的实验室,还应符合GB50346的规定；对于实验动物设施还应符合GB50447的规定。 实验室环境要求允许开窗通风换气时,应优先利用自然通风。 当自然通风不能满足实验室室内的卫生要求、工艺要求或在技术经济上不合理时,宜设置机械通风系统实验室通风系统宜满足实验室功能使用、工艺使用时间频率要求条件,设置有工作模式和值班模式的切换控制方式。 产生有毒有害物质的工艺操作宜在通风柜内进行或在工艺操作点根据工艺要求宜设置局部排风设备,如万向排气罩、原子吸收罩、排气罩等。实验室排风系统应优先采用局部排风;当局部排风不能满足要求时,宜采用全面排风。 实验室通风系统根据实验室性质、使用时间、运行管理等综合因素考虑,进行合理设置。药品柜、带排风试剂柜等需要24h风要求的房间宜设单独排风系统。大量使用强腐蚀剂的实验室应设单独排风系统。 产生对人体有害物质或有试剂污染的实验室宜保持5Pa~10Pa的微负压。较清洁的房间则保持相对正压。 有易燃易爆气体的气瓶间,应设置事故通风系统,事故通风量不小于12次/h。 实验室全面通风的风量,有条件时宜根据稀释或消除室内的有害气体或有有害物质所需要的通风换气量计算确定。当无计算条件时,一般实验室房间换气次数宜为不小于4次/h;有轻度污染的实验室房间换气次数宜为6次/h~8次/h;有大量污染的实验室房间换气次数宜为8次/h~12次/h。对于特殊的有害气体应根据相关的使用数据要求确定,并应考虑防腐措施。 排风系统设备、风管及配件,应根据其所处的环境和输送气体的腐蚀性,采用防腐材料制作或采取相应的防腐措施。 实验室连续使用的排风系统或虽间歇使用但排风量较大无法进行自然进(补)风时,应设置机械送(补)风,风量取排风量的70%。机械送(补)风系统应有冷热处理措施。 实验室通风符合GB50019规定，项目实验室废气采用负压收集系统，经两级活性炭吸附吸附处理后经15m高排气筒排放。实验室定期在不进行实验情况下开窗通风透气。 符合 安全和防护 实验室建筑设计应执行国家现行有关安全、卫生、辐射防护、环境保护法规和规定,建筑底层的门窗宜采取安全防盗措施。对限制人员进人的实验区或室应在其明显部位或门上设置警告装置或标志。实验室应设置安防措施,避免无授权人员进入,如门禁系统。安防系统设计应优先考虑消防、应急要求。实验室的关键部位(如有人值守和无人值守需长期试验的实验室、试验人员无法接近观察测试过程的部位)应设置监视器,需要时,可实时监视并录制实验室活动情况和实验室周围情况。监视设备应有足够的分辨力,影像存储介质应有足够的数据存储容量。 实验室应根据活动类型设置相应安全标志,包括:通用安全标志、消防标志、化学品作业场所安全警示标志、工业管道标志、气瓶标志、设备标志等。紧急通道和出入口应设置醒目标志。应在建筑物内部以及外墙上放置适当的安全警示牌,列出应急方法,并强调所有的特殊危险。 实验室按照国家现行有关安全、卫生、辐射防护、环境保护法规和规定进行设计，实验室建成后，拟在实验室安装监控设施，张贴警告装置和标志，设置单独门禁系统，张贴安全、环境等应急处置卡。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 岳阳市滨晟新型建材有限公司与湘潭大学合作，共同研发环氧树脂的制造工艺，现制造工艺趋于成熟，岳阳市滨晟新型建材有限公司决定建设电子级环氧树脂实验室建设项目，用于环氧树脂的工艺条件的探索和后续产品的检验检测，实验室不用于中试实验及产品生产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十五、研究和试验发展98、专业实验室、研发（试验基地）”规定，本项目应编制环境影响报告表。因此，2023年12月，岳阳市滨晟新型建材有限公司委托长沙悦民环保科技有限公司完成项目环境影响评价工作。 2.2、项目基本概况 （1）建设项目名称：电子级环氧树脂实验室建设项目 （2）建设单位：岳阳市滨晟新型建材有限公司 （3）建设地点：湖南省岳阳临湘高新技术产业开发区绿色精细化工产业园 （4）建设性质：新建 （5）建筑面积：568.74平方米。 （6）总投资额：本项目总投资为300万元。 2.3、工程内容及规模 项目使用岳阳滨晟新型建材有限公司已建办公楼一楼建设电子级环氧树脂实验室项目，总建筑面积为568.74m2，建设有办公室、原料储存室、高温室、化学试剂室、1号实验室、气瓶室、理化室、色谱室、2号实验室。 （1）建设内容 表2-1 项目主要建设内容及规模 项目名称 工程内容及规模 备注 主体 工程 1号实验室 建筑面积20.4m2,主要用于产品研发。 新建 2号实验室 建筑面积103m2，主要用于产品研发。 新建 色谱室 建筑面积为19.36m2，主要用于产品性能检测。 新建 理化室 建筑面积为29.4m2，主要用于产品检验 新建 辅助 工程 办公室 建筑面积为43.18m2,用于办公。 新建 化学试剂室 建筑面积为21.59m2，用于试剂存放。 新建 原料储存间 建筑面积为21.59m2，用于原料储存。 新建 高温室 建筑面积为21.59m2，用于加温。 新建 公用 工程 供水工程 由园区管网供给 依托 排水工程 生活污水依托一期项目的隔油池和化粪池处理后排入园区污水管网后进入污水处理厂进行深度处理，实验室器皿清洗废水经中和沉淀一体化处理设备处理后排入隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网。 生活污水依托一期项目隔油池和化粪池，中和沉淀一体化处理设备为新建（处理规模2m3/d）。 环保 工程 废气 项目盐酸雾经通风橱及集气罩收集后经15m高排气筒高空排放；项目有机废气经通风橱及集气罩收集后经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒高空排放（产生盐酸雾和有机废气的操作应在不同通风橱下进行） 新建 废水 生活污水依托一期项目隔油池和化粪池处理后排入园区污水管网后进入污水处理厂进行处理；工艺废水及实验室废液经收集暂存于危废暂存间定期交由有资质单位进行处置；实验室器皿清洗废水经中和沉淀一体化处理设备处理后排入隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网。 中和沉淀一体化处理设备为新建（处理规模2m3/d）。 噪声 隔声，减振，选取低噪声设备 新建 固废 生活 垃圾 生活垃圾由环卫部门定期进行处置，一般固废收集后外售。 新建 危险 废物 一次性耗材废弃物、过期废试剂及容器暂存交由有资质单位进行处置，工艺废水及实验室废液经专门容器收集暂存交由有资质单位进行处置，活性炭定期收集更换，废活性炭暂存交由有资质单位进行处置。危废暂存间依托滨晟一期已有5m2危险废物暂存间暂存，位于一期项目的中部。 依托 环境风险 编制应急预案，建立应急物资库 新建 2.5、总平面布局 项目采用岳阳滨晟新型建材有限公司办公楼一楼作为实验室。北侧从东至西分别为办公室、原料储存间、大厅、高温室、1号实验室，南侧从东至西分别为气瓶室、理化室、色谱室、2号实验室。项目布置合理，项目平面布置图详见附图2。 2.6、项目主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年耗量（kg） 储存位置和方式 最大存储量（kg） 一、环氧树脂制造原料 1 环氧氯丙烷 20 原料储存间，罐装 4 2 苯酚 20 原料储存间，罐装 6 3 甲醛溶液 30 试剂室，瓶装 3 4 氢氧化钠（50%） 20 试剂室，瓶装 5 5 四甲基联苯酚 5 原料储存间，罐装 1 6 双萘酚 5 原料储存间，罐装 1 7 环戊二烯 5 原料储存间，罐装 1 8 双环戊二烯苯酚 5 原料储存间，罐装 1 9 萘酚 5 原料储存间，罐装 1 二、环氧树脂制造辅料 1 甲苯 10 试剂室，瓶装 2 2 乙酸乙酯 1 试剂室，瓶装 1 3 磷酸（75%） 1 试剂室，瓶装 1 4 二甲苯 2 试剂室，瓶装 1 5 甲基异丁基酮 1 试剂室，瓶装 1 6 异丙醇 2 试剂室，瓶装 1 7 甲醛溶液 5 试剂室，瓶装 1 8 丙酮 2 试剂室，瓶装 1 9 环己烷 2 试剂室，瓶装 1 10 草酸 2 试剂室，瓶装 1 11 乙醇 9 原料储存间，罐装 1 12 甲酸 3 试剂室，瓶装 1 三、检验试剂 1 乙醚 3 试剂室，瓶装 1 2 四氢呋喃 8 试剂室，瓶装 2 3 乙腈 5 试剂室，瓶装 1 4 甲醇 20 试剂室，瓶装 4 5 二噁烷 5 试剂室，瓶装 2 6 丙酮 20 试剂室，瓶装 2 7 冰醋酸 20 试剂室，瓶装 2 8 盐酸 5 试剂室，瓶装 2 9 异丙醇 8 试剂室，瓶装 2 10 氢氧化钾 10 原料储存间，袋装 1 11 氯化钠 5 原料储存间，袋装 1 12 二乙二醇单丁醚 10 原料储存间，罐装 2 13 环己酮 3 原料储存间，瓶装 1 14 邻苯二甲酸氢钾 4 原料储存间，瓶装 1 15 乙酸酐 5 原料储存间，瓶装 1 16 结晶紫 8 试剂室，瓶装 1 17 0.1mol硝酸银标准溶液 20 试剂室，瓶装 2 18 1.2-丙二醇 10 试剂室，瓶装 1 19 溴化四乙胺 8 试剂室，瓶装 2 20 乙醇（色谱纯） 20 试剂室，瓶装 4 21 乙醇（分析纯） 15 试剂室，瓶装 2 四、抽检产品 1 双酚F 30 原料储存间，桶装 10 2 双酚F环氧树脂 20 原料储存间，桶装 2 3 双环戊二烯苯酚环氧树脂 20 原料储存间，桶装 4 4 萘型环氧树脂 20 原料储存间，桶装 4 5 对四甲基联苯型环氧树脂 20 原料储存间，桶装 4 五、能源 1 电 20000kw*h 六、水 1 纯水 0.24t/a 2 自来水 79t/a 七、环保治理试剂 1 盐酸 0.3t/a 2 片碱 0.3t/a 萘型环氧树脂及对四甲基联苯型环氧树脂生产工艺已成熟，无需实验室进行研发。 电子级环氧树脂具体参数 表2-3 电子级环氧树脂参数 名称 粘度cps@25℃ 环氧当量g.eq-1 色泽Max，G 水解氯含量max，ppm 总氯含量max，ppm 性能概述 用途 电子级环氧树脂 1500~3000 155-170 1 50 200 低总氯双酚F型 电子封装、涂料、绝缘材料 项目主要原辅材料理化性质说明详见下表： 表2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 环氧氯丙烷 无色液体，有似氯仿气味，易挥发，不稳定。能与乙醇、乙醚、氯仿、三氯乙烯和四氯化碳等混溶，不溶于水，不能石油烃混溶。相对密度(d204)1.1812，熔点-57.2℃，沸点117.9℃，折光率(n25D)1.43585，闪点(开杯)40℃，易燃中等毒，半数致死量(大鼠，经口)90~210mG/kG。有麻醉性。动物实验证明有潜在致癌作用。 2 苯酚 相对蒸气密度（空气=1）：3.24，折射率1.5418，饱和蒸气压(kPa)：0.13(40.1℃)，燃烧热(kJ/mol)：3050.6，临界温度(℃)：419.2，临界压力(MPa)：6.13，辛醇/水分配系数的对数值：1.46，爆炸上限%(V/V)：8.6，引燃温度(℃)：715，爆炸下限%(V/V)：1.7溶解性：可混溶于醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、强碱水溶液。常温时易溶于乙醇、甘油、氯仿、乙醚等有机溶剂，室温时稍溶于水，与大约8%水混合可液化，65℃以上能与水混溶，几乎不溶于石油醚。 3 甲醛 相对蒸气密度（空气=1）：3.24，折射率1.5418，饱和蒸气压(kPa)：0.13(40.1℃)，燃烧热(kJ/mol)：3050.6，临界温度(℃)：419.2，临界压力(MPa)：6.13，辛醇/水分配系数的对数值：1.46，爆炸上限%(V/V)：8.6，引燃温度(℃)：715，爆炸下限%(V/V)：1.7溶解性：可混溶于醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、强碱水溶液。常温时易溶于乙醇、甘油、氯仿、乙醚等有机溶剂，室温时稍溶于水，与大约8%水混合可液化，65℃以上能与水混溶，几乎不溶于石油醚。 4 氢氧化钠 NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。 5 萘酚 萘环上的一个氢原子被羟基取代的化合物。分子式C10H7OH。萘分子中有两种不同的氢，能产生两种同分异构体，即1-萘酚（a萘酚）和2-萘酚（β-萘酚）。1-萘酚为无色晶体；熔点96℃，288℃升华，相对密度1.0989（99／4℃）；有类似苯酚的气味；在光照下变成深棕色；溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯和碱水溶液，微溶于水；可水汽蒸馏。2-萘酚为无色晶体；熔点123～124℃，沸点295℃，密度1.28克／厘米3（20℃）。萘酚的化学性质与苯酚相似，也可发生芳环的亲电取代和酚羟基的反应。萘酚与苯酚不同，其羟基可被氨基取代生成萘胺。萘酚能与重氮盐发生偶联反应，这是制偶氮染料的基础。2-萘酚因在a位发生偶联，生成物因分子内的氢键，在氢氧化钠溶液中不溶。 6 环戊二烯 环戊二烯是一种化学活性很高的脂环烃，分子式C5H6。存在于煤焦油中。石油馏分如石脑油或瓦斯油裂解时，也生成环戊二烯。无色液体。熔点-97.542℃，沸点40℃，相对密度0.8021(20/4℃)。容易与不饱和化合物发生反应，生成数目众多的环状化合物。环戊二烯含有活性亚甲基，能与醛、酮缩合，生成有颜色的富烯衍生物。环戊二烯与过渡金属的盐作用，可生成茂金属化合物，例如二茂铁。 7 甲苯 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。 8 乙酸乙酯 乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等)反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。 9 磷酸 磷酸或正磷酸，化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。由十氧化四磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。 10 二甲苯 无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。易流动。能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶，几乎不溶于水。相对密度 约0.86。沸点137～140℃。折光率 (n?20D)1.4970。闪点 小于28℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限约为1%～7%(体积)。低毒，半数致死浓度(大鼠，吸入)0．67%/4h。有刺激性。蒸气高浓度时有麻醉性。 11 甲基异丁基酮 外观与性状: 水样透明液体，有令人愉快的酮样香味，主要用途: 用作喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、樟脑、油脂、天然和合成橡胶的溶剂，熔点: -83.5，沸点: 115.8，相对密度(水=1): 0.80(25℃)，相对密度(空气=1): 3.45，饱和蒸汽压(kPa): 2.13(20℃)，溶解性: 微溶于水，易溶于多数有机溶剂，临界温度(℃): 298.2，临界压力(MPa): 3.27，燃烧性: 易燃，建规火险分级: 甲，闪点(℃): 15.6，自燃温度(℃): 引燃温度(℃):459，爆炸下限(V%): 1.35，爆炸上限(V%): 7.5。 12 丙酮 丙酮(acetone，CH3COCH3)，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。 13 环己烷 环己烷又称六氢化苯、六亚甲基、六环烷。化学式C6H12。分子量84.16。Baeyer1893年首次合成。无色有汽油气味的可燃性液体。有刺激性臭味。易挥发。易燃。存在于石油中(约0.5%～ 1.0%)。相对分子质量84.16。相对密0.7785。熔点6.47℃。沸点80.7℃、 60.8℃(5.33×104Pa)、42.0℃(2.67×104Pa)、25.5℃(1.33×104Pa)、14.7℃(8.00×103Pa)、 6.7℃(5.33×103Pa)。闪点-18℃(闭式)。燃点 260℃。折射率1.4266，微溶于水，溶于甲醇(20℃时57)，与乙醇、乙醚、丙酮、苯、四氯化碳、二硫化碳等许多有机溶剂混溶。本品与水、苯、乙醇、丙醇、丁醇、丙酮、乙酸乙酯、噻吩等组成二元共沸混合物，其中本品含量(%)分别为：91.6、48.8、68.7、 81.5、90.5、32.0、44.0、58.8，共沸点(℃)分别为： 69.5、77.6、64.8、74.7、79.8、53.0、71.6、77.9。本品与水和乙醇、水和丙醇、乙醇和苯等组成三元共沸混合物，其中其他两组分含量分别为：4.7+ 19.7、8.5+10.0、30.4+10.8，共沸点(℃)分别为：62.6、66.6、63.05。也可与水+乙醇+苯组成四元混合物，它们的含量(%)为7.1+17.4+ 21.5，共沸点为62.19℃，另一组四元共沸混合物是：6.1+19.2+20.4，共沸点62.14℃。蒸气与空气可形成爆炸混合物，爆炸极限为1.3 %～8.4(%体积分数)。 14 草酸 草酸，即乙二酸，最简单的有机二元酸之一。结构简式HOOCCOOH。它一般是无色透明结晶，对人体有害，会使人体内的酸碱度失去平衡，影响儿童的发育，草酸在工业中有重要作用，草酸可以除锈。草酸遍布于自然界，常以草酸盐形式存在于植物如伏牛花、羊蹄草、酢浆草和酸模草的细胞膜，几乎所有的植物都含有草酸盐。 15 乙醇 乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。乙醇与甲醚互为同分异构体。 16 甲酸 易燃。能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶，在烃中也有一定的溶解性。相对密度（d204）1.220。折光率1.3714。燃烧热254.4 kJ/mol，临界温度306.8 ℃，临界压力8.63 MPa。闪点68.9 ℃（开杯）。密度1.22，相对蒸气密度1.59（空气=1），饱和蒸气压（24℃）5.33 kPa。浓度高的甲酸在冬天易结冰。禁配物：强氧化剂、强碱、活性金属粉末。危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。 17 乙醚 乙醚，又称依打、二乙醚或乙氧基乙烷，是一种醚类有机化合物，化学式为C4H10O或（C2H5）2O，有时缩写为Et2 O，是一种无色、高度挥发性、有甜味（“飘逸气味”）、极易燃的液体，通常在实验室中用作溶剂，并用作某些发动机的启动液。在非易燃药物如氟烷等被开发之前，医学上常被用作全身麻醉剂。火药工业用于制造无烟火药。 18 乙腈 乙腈又名甲基氰，无色液体，极易挥发，有类似于醚的特殊气味，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质。有一定毒性，与水和醇无限互溶。乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体。乙腈可用于合成维生素A，可的松，碳胺类药物及其中间体的溶剂，还用于制造维生素B1和氨基酸的活性介质溶剂。可代替氯化溶剂。用于乙烯基涂料，也用作脂肪酸的萃取剂，酒精变性剂，丁二烯萃取剂和丙烯腈合成纤维的溶剂，在织物染色，照明，香料制造和感光材料制造中也有许多用途。 19 甲醇 ​物态：液体；颜色：透明，无色；气味 纯品清淡，类似乙醇；粗品刺激难闻：熔点：-98 °C(lit.)；沸点：64.5~64.7 °C(lit.)；密度：0.791 g/mL at 25 °C；闪点：52 °F（约11°C）；蒸气密度：1.11 (大气压=1)；蒸气压：127 mm Hg(25°C)410 mm Hg(50°C)；折射率：n20/D 1.329(lit.)；爆炸上限%(V/V)：44.0；爆炸下限%(V/V)： 5.5；沾染量：<10(APHA)；水溶解性：易溶；储存条件：室温。 20 盐酸 中文名：盐酸；外文名：hydrochloric acid；别名：氢氯酸；化学式：HCl（aq）；分子量：36.46；熔点：-27.32 ℃（38％溶液）；沸点：48 ℃（38％溶液）；水溶性：混溶；外观：无色至淡黄色清澈液体;闪点:不可燃;应用:提取精盐等;安全性描述:S1/2,；S26；S45;危险性符号:C；危险性描述:R34,；R37; 21 异丙醇 别名：二甲基甲醇；2-丙醇，英文简称：IPA;英文品名：iso-Propyl alcohol ；isopropanol;Dimethylcarbinol；2-Propanol俗称IPA;分子式：C3H8O；（CH3）2CHOH分子量：60.06;它是正丙醇CH3-CH2-CH2OH 的同分异构体。外观与性状： 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味;熔点(℃)： -88.5;沸点(℃)： 82.3;相对密度(水=1)： 0.79;相对蒸气密度(空气=1)： 2.07;饱和蒸气压(kPa)： 4.40(20℃)燃烧热(kJ/mol)： 1984.7;临界温度(℃)： 275.2;临界压力(MPa)： 4.76;辛醇/水分配系数的对数值： <0.28;闪点(℃)： 12;引燃温度(℃)： 399;爆炸上限%(V/V)： 12.7;爆炸下限%(V/V)： 2.0;溶解性： 溶于水;醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂;主要用途： 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等;InChI 1/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4，2，3，4)/f/h2-3H2;CAS号：67-63-0;MDL号：MFCD00011674;EINECS号：200-661-7;RTECS号：NT8050000;BRN号：635639;PubChem号：24896158. 22 氢氧化钾 氢氧化钾(化学式:KOH，式量:56.11)白色粉末或片状固体。熔点360~406℃，沸点1320~1324℃，相对密度2.044g/cm，闪点52°F，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒，半数致死量(大鼠，经口)1230mg/kg。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。 23 环己酮 易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。外观与性状:无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的刺激性。臭味熔点(℃):-45;相对密度(水= 1):0.95;沸点(℃):155.6;相对蒸气密度(空气= 1):3.38;分子式:C6H10O;分子量:98.14;含量:优级≥99.5%，合格品≥99.0%.饱和蒸气压(千帕):1.33(38.7℃);临界温度(℃):385.9;临界压力(兆帕):4.06;辛醇/水分配系数的对数值:0.81;闪点(℃):43;爆炸上限%(V / V):9.4;引燃温度(℃):420;爆炸下限%(V / V):1.1;溶解性:微溶于水，只可混溶于醇，醚，苯，丙酮等多数有机溶剂。 2.7、项目主要设备 表2-5 项目主要设备一览表 序号 产品 规格 数量 单位 一 液相色谱和凝胶配套设备清单 1 砂芯抽滤装置过滤瓶套装 1000ml 1 套 2 一次性注射器 10ml 100 支 3 一次性注射器 5ml 100 支 4 针式过滤器 有机尼龙66、13*0.22um 5 盒 5 连盖离心管（磨砂） 10ml 100 个 6 连盖离心管（磨砂） 5ml 100 个 7 离心管架 10~15ml,2*12孔，孔径16-18 2 个 8 流动相液相试剂瓶（棕色） 1升 3 个 9 流动相液相试剂瓶（无色） 1升 3 个 10 废试剂收集瓶 4~5升 2 个 二 气相色谱配件 1 氢气钢瓶 1 个 2 空气钢瓶 1 个 3 氮气钢瓶 1 个 三 总氯和环氧当量检测设备及配套设备 1 电位滴定仪装置 T960 basic 1 套 2 集热式恒温磁力搅拌器DF-101S（含油浴） 2 台 3 电子天平 内校，220g/0.1mg，电磁力传感器 1 台 4 玻璃蛇形冷凝器 2 个 5 玻璃球形冷凝器 2 个 6 铁架台 1 7 万用夹 2 8 聚四氟乙烯烧杯 250ml 2 个 9 聚四氟乙烯烧杯 500ml 2 个 10 棕色容量瓶 1000ml 10 个 11 棕色容量瓶 500ml 10 个 12 白色容量瓶 1000ml 10 个 13 白色容量瓶 500ml 5 个 14 白色容量瓶 100ml 10 个 15 玻璃烧杯 250ml 10 个 16 玻璃烧杯 100ml 10 个 17 玻璃烧杯 50ml 10 个 18 玻璃烧杯 500ml 5 个 19 玻璃烧杯 1000ml 3 个 20 四口烧瓶 2000ml 2 个 21 三口烧瓶 500ml 5 个 22 三口烧瓶 250mm 5 个 23 四氟搅拌 100mm 5 个 24 分液漏斗 500mm 5 个 25 一次性刻度吸管 5ml 10 包 26 平衡漏斗 250ml 5 包 27 磁力搅拌子 A型 8*20mm 10 个 28 磁力搅拌子 A型 9*25mm 10 个 29 磁力搅拌子 C型 5*10mm 10 个 30 搅拌子取出棒 250mm 2 根 31 搅拌子取出棒 400mm 2 根 32 不锈钢单头药勺 160mm 10 支 四 旋转蒸发仪及配套设备 1 旋转蒸发仪 YRE-52C 1 台 2 旋蒸防爆球 100ml 3 个 3 溶剂回收真空系统 CSC980V 1 台 4 单口烧瓶 250ml，24/29 10 个 5 单口烧瓶 500ml，24/29 5 个 6 防爆球 100ml，24/29 3 个 7 智能数显多功能油浴锅 HH-W3S 1 台 8 智能数显多功能水浴锅 HH-W3S 1 台 9 数控超级低温恒温机 SDC-6（注意冷水接口） 2 台 五 真空干燥箱 DZF-300 1 台 1 旋片式真空泵 1 台 六 智能流量型蠕动泵 CT1000/YZ1515X 2 台 1 蠕动泵软管 14#（耐酸碱，有机溶剂） 2 米 2 蠕动泵软管 17#（耐酸碱，有机溶剂） 2 米 七 锥板粘度计 1 台 八 氮封系统 1 氮气钢瓶 2 减压阀 P1:15MPa，P2:0.1-0.6MPa 3 氮不锈钢气压力管 4 三通 5 玻璃转子流量计 LZB-3WB,10-100ml/min 3 个 2.8、公用工程 2.8.1、给排水 （1）给水 ①员工生活用水 实验室生活用水依托岳阳市滨晟新型建材有限公司已建项目，用水来源于园区管网，本项目预计有5名工作人员，均不在项目内部食宿，用水系数按《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中先进值15m3/人·a计算，计算可得，生活用水总量为75m3/a。 ②实验室试剂配置用水 项目实验室试剂配置用水纯水采用外购，使用量约0.2t/a，实验后作为危废进行处理。 ③实验器具清洗用水 本项目实验过程会对使用前、后的实验器具进行清洗，其中使用后的实验器具采取分级清洗，其顺序如下：将实验废液倒入废液收集桶，作为危废处置，根据建设单位提供的资料，使用前的实验器具采用纯水润洗，用水量为100mL/次，清洗频次为1次，项目清洗样品量约4000次/年，项目年工作300天，则使用前的实验器具清洗用水量约为0.4t/a（0.0013t/d），排污系数取0.9，故产生的使用前实验器具清洗废水量为0.36t/a（0.0012t/d）。 使用后的实验器具采用自来水清洗，前1次用水量为200mL/样，后2次用水量为400mL/样，项目清洗样品量约4000次/年，项目年工作300天，则使用后的实验器具清洗用水量约为4t/a（0.013t/d），排污系数取0.9，故产生的使用后实验器具清洗废水量约3.6t/a（0.012t/d）。 （2）排水 ①生活污水 项目生活污水产生量约为用水量的80%，产生量约为60m3/a。生活污水依托岳阳市滨晟新型建材有限公司隔油池和化粪池处理后排入园区污水管网，经调蓄池泵至滨江产业园污水处理厂处理。 ②实验器具清洗废水 实验器具清洗废水包括试管等器具使用前润洗废水及实验后器具清洗废水，使用前、后的实验器具清洗废水合计产生量为4.4t/a（0.043t/a），排污系数取0.9，使用前、后的实验器具清洗废水合计排放量为3.96t/a（0.0132t/d）。 使用前、后的实验器具清洗废水经中和沉淀一体化处理设备处理后依托滨晟一期隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网，经调蓄池泵至滨江产业园污水处理厂处理。 项目运营期间给排水情况如下： 表2-6 项目给排水情况一览表 用水单元 用水系数 用水规模 用水量 排水系数 排水量 员工生活用水 15m3/人·a 5人/d,300d/a 75m3/a 80% 60m3/a 实验室试剂配置用水 / / 0.2m3/a 90% 0.18m3/a 实验前器具清洗用水 100mL/次 4000次 0.4m3/a 90% 0.36m3/a 实验后器具清洗用水 1000mL/次 4000次 4m3/a 90% 3.6m3/a 小计 / / 79.6m3/a / 64.14m3/a 项目运营期间给排水平衡示意简图如下： 图2-1 项目运营期间给排水平衡示意简图（单位：m3/a） 2.8.2、劳动定员及工作制度 项目共5名工作人员，均不在项目内部食宿。项目每天工作8小时，年运营300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.11施工期 项目施工期主要为设备安装，施工期较短，施工期仅有包装袋、纸盒等垃圾产生，交由环卫部门进行处置。 2.12 运营期 图2-2 项目双酚F制取工艺及产污节点图 生产工艺简述： 1、催化反应：利用酸性催化剂对甲醛和苯酚进行催化反应。 2、蒸馏：减压、蒸馏使苯酚挥发，得到双酚F初步溶液。 3、结晶萃取：将双酚F溶液进一步结晶萃取，得到双酚F结晶体。 4、过滤：过滤、脱溶，得到双酚F成品。 以上过程均在通风橱内进行，工艺中产生废水均做实验室废液作为危险废物处理。 图2-3 项目BPF环氧树脂制取工艺及产污节点图 生产工艺简述： 1、催化反应：用BPF和大量的ECH，在NaOH的催化作用下获得初步的BPF环氧树脂。 2、蒸发、真空反应：通过蒸发、真空等措施，使过量的环氧氯丙烷脱离。 3、结晶萃取：加入甲苯和磷酸，对初步的BPF环氧树脂进行萃取。 4、脱溶：进一步的处理BPF环氧树脂，去除杂质，最终获得BPF环氧树脂。 以上过程均在通风橱内进行，工艺中产生废水均做实验室废液作为危险废物处理。 图2-5 项目DCPD环氧树脂制取工艺及产污节点图 生产工艺简述： 1、催化反应：用DCPD和大量的ECH，在NaOH的催化作用下获得初步的BPF环氧树脂。 2、蒸发、真空反应：通过蒸发、真空等错做，是过量的环氧氯丙烷脱离。 3、结晶萃取：加入甲苯和磷酸，对初步的BPF环氧树脂进行萃取。 4、脱溶：进一步的处理DCPD环氧树脂，去除杂质，最终获得DCPD环氧树脂。 以上过程均在通风橱内进行，工艺中产生废水均做实验室废液作为危险废物处理。 图2-6 项目产品检测及产污环节示意图 生产工艺简述： 1、分析、测试：分析、测试产品的质量及合格率。 以上过程均在通风橱内进行。 项目甲醛平衡如下所示： 图2-7 甲醛平衡示意图， |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 岳阳滨晟新型建材有限公司成立于2021年，于2022年3月委托湖南中汇环境科技有限公司编制完成了《年产50万立方新型墙体材料和年产90万立方预拌混凝土生产线建设项目环境影响报告表》并于2022年4月7日完成了承诺制审批。项目于2022年9月份试生产，2023年6月25日完成验收备案。一期项目已申领了登记编号为91430682MA7ADNW14T001W的固定污染源排污登记回执。 经现场调查发现，项目现状经营运行情况良好，自其建成运营至今，未曾发生过污染纠纷事件或环境安全事件。2023年1月4日至1月5日湖南昌旭环保科技有限公司对岳阳市滨晟新型建材有限公司年产50万立方新型墙体材料和年产90万立方预拌混凝土生产线建设项目阶段性竣工验收进行了现场监测。 表2-8 项目废水验收监测内容 单位：mg/L，pH值：无量纲 采样点位 采样 时间 检测项目 检测结果 第1次 第2次 第3次 第4次 废水总排口W1 2023.01.04 pH值 7.2 7.1 7.2 7.2 CODcr 471 452 443 462 氨氮 42 44.7 40.5 43.2 BOD5 165 169 166 174 总磷 7.28 7.11 7.38 7.26 总氮 77.5 75.1 79.3 77.5 动植物油 2.91 2.98 3.00 2.99 悬浮物 331 328 336 327 2023.01.05 pH值 7.1 7.2 7.1 7.2 CODcr 451 463 443 457 氨氮 44.1 39.2 42.6 40.4 BOD5 175 163 169 170 总磷 7.35 7.08 7.24 7.31 总氮 74.5 76.6 76.9 75.9 动植物油 2.99 2.99 3.00 3.00 悬浮物 331 328 336 327 样品性状：微黄、微浊、气味弱 参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和滨江产业园污水处理厂纳污要求。 根据上表废水监测结果，可知在废水总排口的pH值范围为7.1~7.2，废水总排口各检测项目排放的最大值分别为：CODcr 471mg/L、BOD5175mg/L、悬浮物336mg/L、氨氮44.7mg/L、总磷7.38mg/L、总氮79.3mg/L、动植物油3.00mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及滨江产业园污水处理厂纳污要求。 表2-9 项目废气验收监测内容 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m3） 01.04 01.05 第1次 第2次 第3次 第1次 第2次 第3次 厂界上风向10m处B1 颗粒物 0.233 0.250 0.233 0.250 0.267 0.233 厂界下风向10m处B2 0.467 0.483 0.467 0.450 0.467 0.467 厂界下风向10m处B3 0.483 0.455 0.471 0.483 0.433 0.483 厂界下风向10m处B4 0.483 0.467 0.483 0.467 0.450 0.467 参考《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表 3 中无组织废气排放标准要求。 由上表的监测结果可知，项目厂界颗粒物最大浓度为0.483mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3中无组织废气排放标准要求。 表2-10 项目噪声验收监测内容 点位名称 监测内容 检测结果dB（A） 2023.01.04 2023.01.05 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界外东侧1m处△N1 厂界噪声 53 46 54 46 厂界外南侧1m处△N2 50 44 52 45 厂界外西侧1m处△N3 49 44 51 44 厂界外北侧1m处△N4 52 45 53 45 由上表的监测结果可知，验收监测期间，项目各厂界噪声昼间最大值为54dB（A），夜间为46dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 综上，已建项目已按环评及批复建设，项目目前采取的各项环保措施满足污染物排放要求，废水达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及滨江产业园污水处理厂纳污要求，废气符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3中无组织废气排放标准要求。噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准限值要求。 根据现场踏勘，一期项目车辆冲洗平台建设不完善，部分冲洗废水已蔓延至道路，企业需采取围堰或者加深收集沟等措施有效解决冲洗废水蔓延至道路问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 （1）项目所在行政区域环境空气质量现状判定 本项目收集了湖南省岳阳生态环境监测中心公布的2022年临湘市城市环境空气质量数据，2022年环境空气质量监测数据详见下表。 表3-1 2022年临湘市空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均 5 60 8.3 达标 NO2 年平均 27 40 67.5 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1000 4000 25.05 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 147 160 91.9 达标 PM10 年平均 48 70 68.6 达标 PM2.5 年平均 34 35 97.1 达标 本项目所在环境功能区为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中二级标准。根据上表可知，临湘市2022年度环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2.5均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，因此项目所在评价区域为环境空气质量达标区。 TVOC引用相邻企业福尔程委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年6月30日~2021年7月6日和2021年8月30日~2021年9月4日对评价区域内大气其他污染物进行的补充监测数据；氯化氢、甲醇、甲苯、二甲苯引用邻近企业湖南比德生化科技有限公司于2021年12月20日~2021年12月26日对评价区域内大气其他污染物进行的补充监测数据。湖南比德生化科技有限公司3000吨/年新材料中间体生产项目与本项目相距1000米以内，在本项目评价区域内，故引用数据有效。 表3-2 氯化氢、甲苯环境质量现状监测结果表(单位:mg/m3) 检测点位 检测项目 采样日期及检测结果（2022年） 标准限值 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.24 12.26 厂区内 甲苯 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 0.2 二甲苯 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 0.2 氯化氢 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04 甲醇 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 3 主导风下风向 甲苯 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 0.2 二甲苯 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 1.4×10-3L 0.2 氯化氢 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04 甲醇 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 3 备注 标准限值：《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018中附录D。 表3-3 TVOC环境质量现状监测结果表 点位名称 污染物 评价标准/(μg/m3) 监测浓度范围/(μg/m3) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 统计值 数值 G1厂址内 TVOC 8h平均 600 ND —— 0 达标 G2上官田畈 TVOC 8h平均 600 ND —— 0 达标 本项目其他污染物氯化氢、甲苯、二甲苯、甲醇、TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 3.2地表水环境。 为全面了解项目评价区域地表水环境质量现状，本次地表水环境质量现状引用《湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区总体规划（2021-2034）环境影响报告书》的地表水监测数据。该项目委托监测公司于2021年9月21日~9月23日对评价区域内主要地表水进行一期现状监测，监测断面位置详见下表3-4。引用其地表水环境质量监测数据时效、位置均符合导则关于引用现状监测数据近三年内、评价范围内的相关要求。 （1）监测断面、监测因子 表3-4 地表水一周质量现状监测断面 水体 编号 监测断面 监测因子 长江 W17 临湘工业园排污口上游400m 水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氯化物、苯、甲苯、二甲苯、悬浮物 W18 临湘工业园排污口下游2000m 南干渠 W19 园区下游 W20 园区上游 （2）监测时间及频率 2021.9.21-2021.9.23，监测3天，每天采样一次。 （3）监测和分析方法 按原国家环保总局（现国家生态环境部）颁发的《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》中的有关规定和要求执行。 （4）现状监测结果统计与评价 地表水现状监测结果统计与评价见下表。 表3-5 地表水环境现状监测结果统计 单位：mg/L 断面 项目 浓度范围 平均值 标准指数 评价结果 标准值 W17临湘工业园排污口上游 400m 水温 24.1-24.7 24.4 / / / pH值（无量纲） 7.43-7.44 7.49 0.27 达标 6-9 溶解氧 7.42-7.66 7.60 0.64 达标 ≥4 化学需氧量 12-16 14 0.80 达标 20 五日生化需氧量 1.1-1.4 1.23 0.34 达标 4 氨氮 0.062-0.084 0.074 0.084 达标 1.0 总磷（以P计） 0.14-0.14 0.143 0.74 达标 0.2 挥发酚 0.0021-0.0024 0.00227 0.40 达标 0.004 石油类 ND / / 达标 0.04 阴离子表面活性剂 ND / / 达标 0.2 硫化物 ND / / 达标 0.2 粪大肠菌群 （MNP/L） 430-700 446.67 0.07 达标 10000 氯化物 14.0-14.0 14.33 0.06 达标 240 悬浮物 12-17 14.33 / / / 苯 ND / / 达标 0.01 甲苯 ND / / 达标 0.7 二甲苯 ND / / 达标 0.4 W18临湘工业园排污口下游 2000m 水温 23.9-24.4 24.2 / / / pH值（无量纲） 7.44-7.63 7.43 0.314 达标 6-9 溶解氧 7.03-7.11 7.08 0.70 达标 ≥4 化学需氧量 7-12 9.33 0.60 达标 20 五日生化需氧量 1.1-1.4 1.3 0.374 达标 4 氨氮 0.064-0.080 0.074 0.08 达标 1.0 总磷（以P计） 0.14-0.16 0.143 0.80 达标 0.2 挥发酚 0.0007-0.0010 0.00087 0.20 达标 0.004 石油类 ND / / 达标 0.04 阴离子表面活性剂 ND / / 达标 0.2 硫化物 ND / / 达标 0.2 粪大肠菌群（MNP/L） 700-940 830 0.094 达标 10000 氯化物 14.0-16.0 14.33 0.064 达标 240 悬浮物 16-22 18.67 / / / 苯 ND / / 达标 0.01 甲苯 ND / / 达标 0.7 二甲苯 ND / / 达标 0.4 W19南干渠园区下游 水温 24.2-24.8 24.43 / / / pH值（无量纲） 6.84-6.94 6.90 0.04 达标 6-9 溶解氧 6.87-7.03 6.94 0.71 达标 ≥4 化学需氧量 12-17 14.33 0.84 达标 20 五日生化需氧量 1.0-1.2 1.07 0.30 达标 4 氨氮 0.408-0.447 0.427 0.447 达标 1.0 总磷（以P计） 0.04-0.06 0.04 0.30 达标 0.2（湖库0.04） 挥发酚 0.0006-0.0007 0.00063 0.14 达标 0.004 石油类 ND / / 达标 0.04 阴离子表面活性剂 ND / / 达标 0.2 硫化物 ND / / 达标 0.2 粪大肠菌群 （MNP/L） 440-940 730 0.094 达标 10000 氯化物 4.1-4.6 4.33 0.0224 达标 240 悬浮物 18-27 21.67 / / / 苯 ND / / 达标 0.01 甲苯 ND / / 达标 0.7 二甲苯 ND / / 达标 0.4 W20南干渠园区上游 水温 23.8-24.3 24.03 / / / pH值（无量纲） 7.06-7.10 7.08 0.04 达标 6-9 溶解氧 6.84-7.14 7.03 0.70 达标 ≥4 化学需氧量 11-16 13.33 0.80 达标 20 五日生化需氧量 1.1-1.4 1.23 0.34 达标 4 氨氮 0.267-0.303 0.286 0.303 达标 1.0 总磷（以P计） 0.04-0.04 0.047 0.24 达标 0.2（湖库0.04） 挥发酚 0.0008-0.0009 0.00083 0.18 达标 0.004 石油类 ND / / 达标 0.04 阴离子表面活性剂 ND / / 达标 0.2 硫化物 ND / / 达标 0.2 粪大肠菌群（MNP/L） 690-810 740 0.081 达标 10000 氯化物 3.6-4.6 4.47 0.0224 达标 240 悬浮物 14-21 17.33 / / / 苯 ND / / 达标 0.01 甲苯 ND / / 达标 0.7 二甲苯 ND / / 达标 0.4 由上表可知，引用的各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3.3声环境 本项目为新建项目，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）：厂界外周边50米范国内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量监测。 3.4生态环境 本项目依托滨晟一期项目办公楼一楼进行建设，不涉及新增用地，用地范围内及周边无生态环境保护目标，故不开展生态环境质量现状调查。 3.5地下水、土壤环境现状调查 项目利用岳阳滨晟新型建材有限公司一期已建办公楼一楼作为实验室，办公楼一楼已做好防腐防渗措施，不存在渗漏影响地下水、土壤的污染途径，项目废气主要是实验室产生的废气，排放量较少，几乎不会通过大气沉降对土壤环境造成影响，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出保护名单及保护级别） 根据现场踏勘和环境现状调查，本项目周边主要环境保护目标及环境保护执行标准见表3-6，表3-7。 表3-6 项目大气保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 东经 北纬 张泥冲 113.382797 29.617141 居民 约10户，约40人 二类区 东 160 麻园坡 113.378378 29.615010 居民 约10户，约40人 南 280 荷叶坡 113.371413 29.611032 居民 约20户，约90人 西南 140 杨家大屋 113.371444 29.618543 居民 约25户，约100人 西 167 班竹坡 113.375452 29.622059 居民 约30户，约120人 北 210 位于园区预拆迁范围内，暂无具体拆迁方案。 表3-7 地表水环境保护目标 项 目 目 标 方位 距厂界最近距离(m) 功能性质 保护级别 地表水环境 南干渠 N 300 排洪、农灌渠 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 长江 E 3850 渔业用水 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7、废水 实验室废液不外排，经收集后作为危险废物进行处置，实验室器皿清洗废水经中和沉淀处理后与生活污水依托滨晟一期项目已建隔油池和化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及滨江产业园污水处理厂纳污要求后排入园区污水管网，经调蓄池泵入污水处理厂进行深度处理。 表3-8 废水排放标准 项目 最高允许浓度 GB8978-1996三级标准 污水处理厂纳污要求 本项目废水最终标准限值 pH值 6~9 6~9 6~9 COD 500 500 500 BOD5 300 300 300 氨氮 / 45 45 SS 400 350 350 3.8、废气 项目有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 表3-9 有组织废气排放标准 排气筒编号 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒最高允许排放速率kg/h 排气筒高度（m） 排放速率 DA001 VOCs（以NMHC计） 120 15 10 HCl 100 0.26 甲醛 25 0.26 甲苯 40 3.1 二甲苯 70 1.0 甲醇 190 5.1 项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求。 表3-10 无组织废气排放标准 污染物 监控浓度限值要求（mg/m3） VOCs（以非甲烷总烃计） 4 HCl 0.20 甲醛 0.20 甲苯 2.4 二甲苯 1.2 甲醇 12 3.9、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准，具体标准值见下表：。具体见表3-8，表3-15。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3.10、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目运营期间涉及总量控制指标的污染源为： 本项目外排废水为生活污水及实验室器皿清洗废水，年生活污水排放量为63.96t，生活污水中COD和氨氮的排放量分别为0.028t/a和0.027t/a，一期项目COD和氨氮的排放量分别为0.1t/a和0.01t/a，实验室项目完成后，项目COD排放量为0.128t/a，氨氮的排放量为0.037t/a。因此COD总量控制指标为：0.128t/a，氨氮总量控制指标为0.037t/a。 一期项目VOCs的排放量为0.08t/a，本项目引风机风量为10000m3/h,本项目排放总量指标以VOCs（以NMHC计）的排放标准计算，排放标准为120mg/m3,因此本项目总量控制指标为2.88t/a，因此VOCs所有的总量控制指标为2.96t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目采用岳阳滨晟新型建材有限公司已建办公室新建实验室，施工过程主要为设备安装，施工期污染主要为设备安装产生的噪声及少量建筑垃圾。施工期设备安装噪声主要在厂房内，且50米范围内没有声环境敏感目标；少量建筑垃圾交由园区负责处置，项目施工期较短，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1、废气源强 本项目废气污染源主要为环氧树脂合成实验中产生的废气及检测过程中产生的废气，由于本项目仅对环氧树脂工艺条件（包括温度、压力等参数）进行探索和环氧树脂产品进行检测，原辅材料使用量较少，废气产生量较少，无法对每个工艺环节产生废气进行定量分析，因此根据项目原辅材料挥发性进行定量分析。 本项目所排放的无机废气主要为HCl，盐酸在实验过程中产生少量挥发性无机气体HCl，甲醛、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、环己烷、乙醇、甲酸、乙醚、四氢呋喃、乙腈、甲醇、二噁烷、冰醋酸、异丙醇、二乙二醇单丁醚、环己酮、乙酸酐这些有机溶剂挥发会产生有机废气，以VOCs表征。 本项目挥发性试剂使用时均在通风橱内进行，根据建设方在湘潭大学实验室经验所得，挥发性系数以5%计算，因此项目污染物产生量为下表所示： 表4-1 本项目易挥发试剂使用情况一览表 原辅料名称 原辅材料用量（kg/a） 排污系数 污染物名称 污染物产生量（kg/a） 盐酸 5 5% HCl 0.25 甲醛 35 5% VOCs 1.75 甲苯 10 5% 0.5 二甲苯 2 5% 0.1 乙酸乙酯 1 5% 0.05 丙酮 22 5% 1.1 环己烷 2 5% 0.1 乙醇 44 5% 2.2 甲酸 3 5% 0.15 乙醚 3 5% 0.15 四氢呋喃 8 5% 0.4 乙腈 5 5% 0.25 甲醇 20 5% 1.00 二噁烷 5 5% 0.25 冰醋酸 20 5% 1.00 异丙醇 8 5% 0.4 二乙二醇单丁醚 10 5% 0.5 环己酮 3 5% 0.15 邻苯二甲酸氢钾 4 5% 0.2 溴化四乙铵 8 5% 0.4 VOCS 10.65 本项目研发检测均设置于密闭性能良好的房间内，本项目共设有5个通风橱，分别位于高温室、1号实验室、理化室、色谱室、2号实验室，所有试验、研发、检测过程均在通风橱或集气罩下进行，项目实验室均为负压实验室，取液、配液、滴定等操作时试剂挥发产生的废气被集气罩负压抽集。项目废气收集效率取80%。 本项目盐酸雾产生量为0.25kg/a，废气收集效率取80%，因此盐酸雾排放量为0.20kg/a，项目拟安装10000m3/h引风机引至楼顶高空排放，因此盐酸雾排放浓度为0.008mg/m3。由于盐酸雾排放浓度极低，对周围环境影响较小。经通风橱收集后，引至楼顶15m高排气筒排放，编号DA001。 本项目产生的有机废气，经通风橱收集，经两级活性炭吸附处理后，引至楼顶15m高排气筒排放，编号DA001。 根据《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》的规定，活性炭去除率按45~80%计算。因此，本项目活性炭对有机废气的净化效率取70%计算。本项目实验室每天运行8小时，年工作300天，则营运期大气污染物产生及排放情况如下表所示。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目废气污染物产生和排放情况一览表 污染工序 污染物 总产生量 kg/a 收集效率（收集设施） 风量m3/h 收集情况 处理效率（处理措施） 排放情况 标准值 收集 浓度mg/m3 速率 kg/h 收集量 kg/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 kg/a 排放浓度mg/m3 排放速率（kg/h） 通风橱 盐酸 0.25 通风橱收集，三面封闭，收集效率为80% 10000 0.008 0.00001 0.2 15m高排气筒 0.008 0.00001 0.2 HCl：浓度100mg/m3，排放速率：0.26kg/h； 甲醛 1.75 0.058 0.00058 1.4 两级活性炭吸附处理效率为70% 0.018 0.00018 0.42 25 0.26 甲苯 0.5 0.017 0.00017 0.4 0.005 0.00005 0.12 40 3.1 二甲苯 0.0017 0.0033 0.000033 0.08 0.001 0.00001 0.024 70 1.0 甲醇 0.031 0.0017 0.000017 0.04 0.0005 0.000005 0.012 190 5.1 乙酸乙酯 0.0008 0.037 0.00037 0.88 0.011 0.00011 0.264 GB16297-1996中无具体排放限值，因此均计入VOCs，以NMHC计，因此排放浓度为120mg/m3，排放速率为10kg/h 丙酮 0.040 0.0033 0.000033 0.08 0.001 0.00001 0.024 环己烷 0.0023 0.073 0.00073 1.76 0.022 0.00022 0.528 乙醇 0.059 0.005 0.00005 0.12 0.0015 0.000015 0.036 甲酸 0.0029 0.005 0.00005 0.12 0.0015 0.000015 0.036 乙醚 0.012 0.013 0.00013 0.32 0.004 0.00004 0.096 四氢呋喃 0.016 0.0083 0.000083 0.2 0.0025 0.000025 0.06 乙腈 0.016 0.033 0.00033 0.8 0.01 0.0001 0.24 二噁烷 0.012 0.0083 0.000083 0.2 0.0025 0.000025 0.06 冰醋酸 0.039 0.033 0.00033 0.8 0.01 0.0001 0.24 异丙醇 0.012 0.013 0.00013 0.32 0.004 0.00004 0.096 二乙二醇单丁醚 0.012 0.017 0.00017 0.4 0.005 0.00005 0.12 环己酮 0.0012 0.005 0.00005 0.12 0.0015 0.000015 0.036 邻苯二甲酸氢钾 0.0039 0.0067 0.000067 0.16 0.002 0.00002 0.048 溴化四乙铵 0.012 0.013 0.00013 0.32 0.004 0.00004 0.096 VOCs 2.5238 0.3536 0.003536 8.52 70% 0.107 0.00107 2.556 无组织 盐酸 0.05 / / / 0.00065 0.0016 / / 0.00065 0.0016 HCl:0.20mg/m3 甲醛 0.013 / 0.00015 0.35 / 0.00015 0.35 0.20 / 甲苯 0.0025 / 0.000042 0.1 / 0.000042 0.1 2.4 / 二甲苯 0.0017 / 0.0000083 0.02 / 0.0000083 0.02 1.2 / 甲醇 0.031 / 0.0000042 0.01 / 0.0000042 0.01 12 / 乙酸乙酯 0.0008 / 0.000092 0.22 / 0.000092 0.22 GB16297-1996中无具体排放限值，因此均计入VOCs，以NMHC计，则无组织排放监控浓度限值为4.0mg/m3 丙酮 0.040 / 0.0000083 0.02 / 0.0000083 0.02 环己烷 0.0023 / 0.00018 0.44 / 0.00018 0.44 乙醇 0.059 / 0.000013 0.03 / 0.000013 0.03 甲酸 0.0029 / 0.000013 0.03 / 0.000013 0.03 乙醚 0.012 / 0.000033 0.08 / 0.000033 0.08 四氢呋喃 0.016 / 0.000021 0.05 / 0.000021 0.05 乙腈 0.016 / 0.000083 0.2 / 0.000083 0.2 二噁烷 0.012 / 0.000021 0.05 / 0.000021 0.05 冰醋酸 0.039 / 0.000083 0.2 / 0.000083 0.2 异丙醇 0.012 / 0.000033 0.08 / 0.000033 0.08 二乙二醇单丁醚 0.012 / 0.000042 0.1 / 0.000042 0.1 环己酮 0.0012 / 0.0000125 0.03 / 0.0000125 0.03 邻苯二甲酸氢钾 0.0039 / 0.000017 0.04 / 0.000017 0.04 溴化四乙铵 0.012 / 0.000033 0.08 / 0.000033 0.08 VOCs 0.2893 / 0.00089 2.13 / 0.00089 2.13 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知：实验室废气经过治理后，实验室排放的挥发性有机物、无机废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放限值要求。 项目周边500米范围内最近的大气环境保护目标为东侧160米的张泥冲居民，南侧280米的麻园坡居民，西南侧140米的荷叶坡居民，西侧167米的杨家大屋居民，北侧210米的班竹坡居民。根据上表可知，项目排放的挥发性有机物、挥发性无机物的排放速率及浓度均比较低，对周围大气及居民影响较小。 1.2排气筒设置情况 本项目设置1个排气筒，编号DA001。 表4-4 项目排气口设置情况一览表 污染物类别 排污口编号及名称 排污口基本情况 排放标准 高度/m 排气筒横截面积/m2 温度/℃ 类型 地理坐标 有组织 实验排气筒DA001 15（高于楼顶3m排放） 0.5*1.0 25 一般排放口 经度113.371104°；纬度29.620085° 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 排气筒符合性分析： 项目排气筒设置在实验室的西南方向，排气筒高度为15m，项目排气筒横截面积为0.5m2,引风机风量为10000m3/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对于实验室废气排放种类的高度要求。 1.3非正常工况排放 非正常排放主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，即污染治理设施处理效率下降的情况：活性炭箱运行不正常，处理效率为0%。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 处理设施效率 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 应对措施 DA001 环保设备故障 甲醛 0% 0.058 0.00058 立即停止实验，待检修完毕后再进行实验 甲苯 0.017 0.00017 二甲苯 0.0033 0.000033 甲醇 0.0017 0.000017 VOCs 0.3536 8.52 1.4废气污染防治措施可行性分析 1、有组织废气 本项目产生的大气污染源主要为实验过程中产生的有机废气和无机废气。 （1）无机废气 项目无机废气主要是氯化氢，本项目盐酸雾产生量为0.25kg/a，废气收集效率取80%，因此盐酸雾排放量为0.20kg/a，项目拟安装10000m3/h引风机引至楼顶高空排放，因此盐酸雾排放浓度为0.008mg/m3,由于盐酸雾排放浓度极低，对周围环境影响较小。 （2）有机废气 表4-6 多种有机废气方案比选表 / 光解催化法 生物分解法 活性炭吸附法 吸收法 直接燃烧法 技术原理 利用高能C波段紫外裂解臭气分子键，使大分子变成小分子，同时产生的性氧对裂解的臭气分子氧化还原成CO2和H2O，同时添加二氧化钛催化剂增加效果 利用循环水流，将恶臭气体中污染物质溶入水中，再由水中培养床培养出微生物，将水中的污染物质降解为低害物质 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收从而达到净化效果 采用气、电、煤或可燃性物质通过极高温 度进行直接燃烧，将大分子污染物断裂成低分子有害物质 处理效率 处理效率可达80%以上，大大超过国 家颁布的《恶臭物 质排放标准》GB14554-1993） 微生物活性好时处理效率可达70%，微生物活 性降低，处理效 率亦大大降低，净化效果极不稳定 处理效果可达60%及以上，但极易饱和，通常数日即失效，需要经常更换 适合低浓度的气体净化，正常运行情况下去除效率可达60%左右 脱臭净化效果可达95%，只能够对高浓度 废气进行直接燃烧 处理成分 能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫 醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体 需要培养专门微生物处理一种或几种性质相近的气体 适用于低浓度大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显。但处理湿度大的废气效果不好 适用于高、低浓度气体，对单一成分溶于水的气体处理效果好。 高浓度有机废气可引入直接燃烧，低浓度废气不能够燃烧 寿命 高能紫外灯管寿命1年以上，设备寿命 十年以上，免维护 养护困难，需频繁添加药剂、控制pH值、温度等 活性炭需经常进行更换 可长期正常工作 养户困难，需专人看管 运行费用 净化技术可靠、稳定，净化设备无需日常维护，只需接通电源，即可正常工作，运行维护费用低 维护费用较高，需经常投放药剂，以保持微生物活性，循环水要求高，如微生物死亡将需较长时间重新培养 所使用的活性碳必须经常更换，并需寻找 废弃活性碳的处理办法 需要专人进行清洗处理，需要对喷淋产生的废水进行二次处理 运行成本较高 安全 安全性高 安全性中 安全性高 安全性高 有一定安全隐患 污染 无二次污染 易产生污泥、污水 易造成环境二次污染 易产生污水 易造成环境二次污染 本项目废气产生浓度低，适用于活性炭吸附法。活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得，后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m2/g间，具有很强的吸附性能，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经 =久耐用，为用途极广的一种工业吸附剂。 本项目有机废气处理活性炭吸附箱选型参数如下： 表4-7 项目活性炭箱选型参数一览表 废气类型 风量m3/h 设备尺寸/mm 炭层数量 单层吸附面积/m2 单炭层厚度/（cm） 用炭量/m3 VOCs 10000 1300*1200*1000 2 1 30 0.6（半年更换一次） 根据《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》，吸附法处理效率45~80%。本项目有机废气产生浓度低，在治理设施正常运行以及定期维护保养、更换耗材情况下，活性炭吸附效率可达70%。项目实验废气通风橱及集气罩收集后，经两级活性炭吸附处理，引15m高排气筒排放，VOCs、HCl、甲醛、二甲苯、甲醇均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 无组织废气 本项目无组织废气主要包括盐酸雾和VOCs，其中无组织盐酸雾产生量为0.05kg/a，无组织VOCs产生量为0.2893kg/a，项目产生无组织废气量较小，且实验室定期通风处理，对周边环境影响较小。 2、废水 2.1废水源强 项目运营期主要水污染源主要为员工生活污水、实验器具清洗废水和实验室废液。 实验室废液经实验室专们容器收集暂存于危废暂存间定期交由有资质单位进行处置。 项目产生的实验器具清洗废水约为3.96m3/a（0.0132m3/d），实验器具清洗废水为清洗器皿内外壁粘附的废液产生的废水，项目设置2m3中和沉淀一体化处理设备处理，中和沉淀一体化处理设备为自动化处理设备，根据水质酸碱度将pH值自动调至达标区间，经中和沉淀处理后，其污染物因子及浓度与生活污水接近，且本项目实验器具清洗废水较少，与生活污水一起排入隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网。 由前文章节的给排水相关分析可得，项目运营期间，员工生活污水排放量约60m3/a（0.2m3/d）。 因此，项目运营期主要水污染源及其污染物排放情况如下： 表4-8 废水排放情况一览表 单位：pH：无量纲 污染源 污染物 名称 治理措施 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） GB8978-1996三级标准 污水处理厂纳污标准 排放 标准（mg/L） 员工生活污水+经中和沉淀后的实验器具清洗废水 污水量 隔油池+化粪池 / 63.96 / / / COD 45 0.028 500 500 500 BOD5 169 0.011 300 300 300 NH3-N 42 0.0027 — 45 45 SS 331 0.021 400 350 350 2.2废水达标排放分析： 项目实验器具清洗废水经中和沉淀处理设备中和沉淀处理后与生活污水经隔油池和化粪池处理后排入园区污水管网后进入污水处理厂进行深度处理。根据表4-8可知，本项目所排废水满足园区污水处理厂标准要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，因此本项目废水可达标排放。 2.3废水污染防治措施依托可行性分析 （1）实验室器皿清洗废水和生活污水依托现有防治措施可行性分析 由于本项目产生生活污水较少，岳阳滨晟新型建材有限公司一期已建隔油沉淀池大小为10m3，化粪池大小为50m3，已建一期项目生活污水每天排放量为3.48m3，本项目运营后新增生活污水及实验器具清洗废水排放量为0.2132m3/d，已建隔油沉淀池和化粪池能满足一期项目和本项目生活污水处理要求，实验室运行后，项目产生污水符合园区污水处理厂标准要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。因此，本项目可认为依托现有项目隔油池+化粪池处理生活污水是可行的。 （2）依托园区污水处理厂可行性分析 滨江产业园污水处理厂位于工业大道与纬四路交叉口西北角，总占地面 积64903m2，设计处理能力为2万m3/d，现处理量不足0.4万t/d，采用“水解酸化＋卡鲁塞尔氧化沟+臭氧催化氧化+混凝沉淀”的处理工艺。该污水处理厂由深水海纳水务集团股份有限公司岳阳分公司维护运营，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，因此滨江产业区污水处理厂有足够的剩余能力接纳本项目排放的废水。 本项目属于滨江产业区污水处理厂的服务范围内，本项目外排废水水质能满足滨江产业区污水处理厂的进水水质要求，水量不大，不会对滨江产业区污水处理厂造成冲击。据调查，目前滨江产业区污水处理厂废水实际处理量约为4000m3/d，剩余容量完全可以接纳本项目废水；本项目废水可通过污水管道将废水排入污水处理厂进行处理。故滨江产业区污水处理厂接纳本项目废水可行。 本项目建成后废水纳入滨江产业区污水处理厂进行处理，能够实现达标排放，措施可行。 3、噪声 1、噪声源强分析 本项目运营过程中主要噪声来源于实验设备，产生的噪声级为60-85dB，详见表4-9。 表4-9 本项目主要噪声源排放特征及防治措施一览表 序号 名称 数量 距离声源距离（m） 噪声强度dB（A） 控制措施 l 集热式恒温磁力搅拌器 2 1 70 基础减振、厂房隔声 2 旋转蒸发仪 1 1 60 基础减振、厂房隔声 3 智能数显多功能油浴锅 1 1 70 基础减振、厂房隔声 4 智能数显多功能水浴锅 1 1 70 基础减振、厂房隔声 5 数控超级低温恒温机 2 1 60 基础减振、厂房隔声 6 真空干燥箱 1 1 60 基础减振、厂房隔声 7 旋片式真空泵 1 1 80 基础减振、厂房隔声 8 智能流量型蠕动泵 2 1 60 基础减振、厂房隔声 9 冰箱 1 1 60 基础减振、厂房隔声 10 风机 1 1 80 基础减振、厂房隔声 2、降噪措施 项目仅在昼间工作，夜间不工作，各设备均布置于厂房内部。考虑到厂房墙体的阻隔和传播距离的衰减等因素对噪声有一定的阻尼作用，但为进一步减少噪声和振动的影响，对实验设备可采取如下防噪措施： ①选用低噪声设备，并注意加强日常实验设备的维护和保养； ②合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界； ③合理安排实验时间，尽量避免对项目附近的居民点产生噪音扰民现象； ④对产生机械噪声的实验设备均应采用减振、隔音等措施降噪。 3、预测 预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq)计算公式 式中： L eq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb—预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 预测采用石家庄环安科技有限公司开发的Noisesytem噪声预测软件，由于本项目仅昼间工作，因此仅预测昼间噪声贡献值。本项目边界噪声预测结果见下表。 表4-10 声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 昼间 工程贡献值 31-46 29-45 35-50 37-53 标准值 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 注：厂界以项目所在办公楼四至为厂界。 由上表可知，本项目厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间标准的要求，夜间不运行，项目对周围声环境影响很小。 4、固体废物 本项目主要产生的固体废物按性质分为危险废物、一般固体废物、生活垃圾。 危险废物 本项目危险废物包括一次性耗材废弃物，实验废液，废化学试剂及容器、废活性炭等。 一次性耗材废弃物 一次性耗材废弃物是实验室产生的废弃样品瓶、称量勺、培养瓶、枪头、针头、手套、口罩、注射器、滤膜等一次性实验用品及玻璃耗材的实验室废物，一次性耗材废弃物产生量约1.0t/a，分类收集暂存于危险废物暂存间。 实验废液 实验废液主要为实验设备或容器中残渣残液。实验废液产生量0.5t/a，分类收集暂存于危险废物暂存间。 废化学试剂及容器 废化学试剂包括实验室产生的其他废化学试剂及其容器，产生量约1.0t/a。分类收集暂存于危险废物暂存间。 废活性炭 废气处理装置中的活性炭填料须定期更换以保证吸附效率。活性炭吸附装置中的活性炭填料量约0.6t，至少半年更换一次，产生的废活性炭量为1.2t/a。 综上，本项目危险废物总产生量3.7t/a，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 本项目危废采用专门容器收集后，依托一期项目危废暂存间暂存，一期项目危废暂存间为5m2，一期项目主要危废产生为废矿物油和含油抹布，产生量为0.55t/a，产生量较少，危废暂存间有较大空间，可供实验室危废暂存。 表4-11 本项目危废产生情况及拟采取措施 序号 危险废物名称 类别及危废代码 产量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 处置措施 1 一次性耗材废弃物 HW49（900-047-49） 1.0 实验 固态 / 化学试剂 每天 分类在危废暂存间收集暂存，由有资质单位定期处置。 2 实验废液 HW49（900-047-49） 0.5 实验 液态 化学试剂 化学试剂 每天 3 废试剂及其废容器 HW49（900-999-49） 1.0 实验 固态 化学试剂 化学试剂 每天 4 废活性炭 HW49（900-039-49） 1.2 实验 固态 活性炭 VOC 半年 （2）一般工业固体废物 本项目产生的一般固体废物主要是原辅料外包装物。原辅料外包装物主要 为纸箱/包装袋或塑料制品等，对环境无危害性，产生量约1.0t/a。产生过程一般为随原料外购进入原料储存间，入库时会除去其外不直接接触试剂的包装材料，收集后及时外售进行资源利用。 （3）生活垃圾 生活来源于员工日常生活及办公，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d，年产生量约为0.75t，交由环卫部门处置。经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响。 （4）固废管理要求 根据《湖南省实验室危险废物管理办法（试行）》（湘环发{2021}32号）及《湖南省实验室危险废物环境管理指南》（湘环发{2021}12号），针对固体废物提出以下要求： 一、分类要求： （一）实验室危险废物分为三个大类，包括实验室废液、废化学试剂以及其他沾染性废物。 （二）实验室废液为实验研究、开发、教学、检测（监测）过程中产生的废液或废渣液混合物等，根据含有的主要化学成分可细分为有机废液、废酸液、废碱液、含氰废液、含汞废液、重金属废液（不含汞）和其他实验室废液等类别。 （三）废化学试剂根据化学性质分为有机试剂、无机试剂和特殊性质试剂三大类。有机试剂细分为有机液体试剂（如苯、丙酮、三乙胺等）和有机固体试剂（如萘、苯甲酸、乙酸钠等）。无机试剂细分为废酸（如硫酸、盐酸、硝酸等），废碱（如氢氧化钠、氢氧化钾等），和其他废无机试剂（如硫酸镍、氧化铜、碳酸氢钠等）。特殊性质试剂细分为氧化性试剂（如高锰酸钾、双氧水、高氯酸钾等），还原性试剂（钾、钠、镁等），剧毒性试剂（如氰化钾、三氧化二砷、氧化汞等）、爆炸性试剂（如叠氮化钠、硝酸铵、三硝基甲苯等）。 （四）其他沾染性废物包括废试剂空瓶、其他废危化品包装物、废过滤介质以及其他沾染性废实验用品等。 （五）实验室危险废物的产生来源复杂，分类繁琐。产废单位在管理计划、申报登记以及转移联单管理中可按上述三种大类进行管理。但在实验室类废物进行分类投放时，为了加强对安全风险和环境风险控制，应按上文（三）和（四）的细分原则进行分类包装和投放。 二、投放要求 （一）包装 实验室危险废物须参照分类要求，按类别分类进行包装。包装选择和实验室危险废物的化学相容性应满足GB 12463、GB 18597、GB 18191以及HJ 2025的规范要求。 实验室废液应使用符合GB 18191要求的塑料收集容器，推荐使用25L 塑料容器。 废化学试剂应存放在原试剂瓶中，并保留原标签，如果原试剂瓶的密封性已破坏，应将原试剂用密封袋进行包裹，废化学试剂推荐使用瓦楞纸板箱进行分类包装。 其他沾染性废物的包装根据实际情况，可采用袋装或桶装，废试剂空瓶不能有残留，确保危险废物不会发生泄漏。 （二）标识标签 实验室危险废物的标签分为两种，一种为规范要求的危险废物标签，另一种为按本指南三类型实验室危险废物的分类管理标签。 包装容器上均应按GB 18597要求粘贴危险废物标签（见考附录C要求）。 包装容器均还应粘贴分类管理标签，标签信息应包括实验室危险废物的分类的类别、危险特性、产生地点、联系人和电话等基本信息（参考符合附录D要求） （三）投放 按照分类要求、包装要求和标签要求对实验室危险废物进行分类投放。投放过程应对投放的实验室废物的有害成分进行登记记录。 实验室废液应分类投放，如该实验室有多种类别的实验室废液，应设置相应数量的收集容器，确保不同类型的实验室废液分开进行收集。如果产生的实验室废液为多种成分的混合废液，则按附录B优先级进行分类判定。 废化学试剂包装时须单层放置，瓶口朝上码放，适当添加填充材料确保稳固，对纸箱口进行粘贴和加固确保使其能承受相应重量，并在容器外部标注朝上的方向标识。其他沾染性废物应按实际产生情况进行及时投放，避免混入生活垃圾中。 对于一些在常温常压或在空气中存在自燃、释放高毒或剧毒气体等危险特性的特殊类实验室危险废物，必须进行预处理，使之稳定后再进行投放，或者严格按照这些化学物质的化学品技术安全说明书（MSDS）中规定的运输包装等要求进行管理。 （四）收集 实验室废液进行收集时，须充分考虑化学相容性，从而控制收集过程的安全风险，相容性的判断可参考附录F 《化学物质相容性表》。盛装废液的容器须留有足够空间，容器顶部与液面之间保留100mm以上的空间。 实验室应至少每半年对过期化学试剂或报废化学试剂进行一次清理，并集中收集投放，确保废化学试剂不会长时间贮存，从而导致的原包装标签遗失或脱落，对于遗失或脱落原包装标签的废化学试剂应及时补贴标签。 三. 暂存要求 （一）实验室应设置危险废物暂存区，其边界需设置3厘米宽的黄色实线，暂存区应根据GB 15562.2要求设置危险废物警示标识。 （二）危险废物原则上应存放于本实验室暂存区内。对于不具备暂存条件的实验室，可以以院系、课题组、工作组或部门为单位设置共用的实验室危险废物暂存区，使用共用实验室危险废物暂存区的单位，应落实共用暂存区管理责任人，并建立相应的管理制度。 （三）定期对暂存区内危险废物进行清理，暂存区内的贮存容器装满后，应及时将危险废物转运到单位的危险废物贮存设施集中贮存。 （四）实验室管理人员应对暂存区收集容器的密封、破损和泄漏，标签粘贴和贮存期限等情况进行检查。 四、转运和贮存要求 （一）实验室危险废物进行内部转运时，产生危险废物的实验室管理人员须与单位危险废物贮存设施的管理人员进行当面交接，参照附录E《内部危险废物转运记录表》进行填写，并双方签字确认。 （二）实验室废物转运前需要确认包装容器的密闭性，并检查是否按要求粘贴了危险废物标签和危险废物分类管理标签。 （三）转运时应根据运输废物的危险特性，携带必要的个人防护用具和应急物资，运输时应低速慢行，避免造成危险废物的散落。 （四）产废单位的危险废物贮存设施建设与运行管理应符合GB 18597和HJ 2025的相关要求。 （五）危险废物贮存设施应建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 （六）实验室危险废物应分类分区贮存，不同种类间应有明显间隔。严禁性质不相容、具有反应性且未经安全性处置的实验室危险废物混合贮存，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 （七）暂存区须保持良好通风条件，远离火源、避免高温、日晒和雨淋。 （八）贮存区应按照应急预案中要求配置的应急装备及物资，定期组织应急演练。 （九）实验室危险废物产生单位贮存期限原则上不能超过1年。 五、转移要求 （一）计划转移的危险废物应委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理，并与具有相应危险废物经营资质的单位签订了委托合同，且合同在有效期内。 （二） 在转移危险废物前，应按要求申领转移联单，并如实填写待转移危险废物的实际情况。 （三） 危险废物的运输车辆须符合相关规范要求，转移完成后应及时编制台账，如实记录贮存区的出库情况，并定期进行台账汇总。 六、废弃物存储装置管理要求 1、柜体与器板 （1）室内存储装置的内部体积不应大于1m。 （2）根据存储物的危险特性可选择耐火极限为10min、15min30min,60min,90 min 的易燃废奔物室内存储装置。 （3）易燃麦弃物室内存装置的柜体宜采用钢板或钢板和附火材料制成,侧面,顶部,底部和门宜采用双层中空钢板，内层间应保留不小于38mm隔绝层。 （5）非易燃室内存储装置的恒体应根据存储物特性选择相应的材料。 （6）隔板应采用耐腐蚀材质·可将竟外潜出的液体安全引导至感溻槽 （7）柜体四角应设置可调节平衡器. （8）应安装符合GA/T73规定的机械防盗锁 2、防泄漏系统 （1）室内存储装置应设有槽,容积应不低于最大液体存储容器的最大储量或总储量的15%。 （2）盛表面应进行防处理,不应与泄漏物质发生反应，若存储腐蚀性较强的实验室度弃物。内部应加装防静电甜腐蚀材质的内衬。 3、通风系统， 室内存储装置的柜体两制应分别设置进出通风孔,易弃物室内存储装置的柜体两侧应分别设置国定式带围火功能的进出通风孔，宜保持通风， 4、防静电接地系统 易燃废弃物室内存储装置应设有静电接地传导端口,以方便连接静电接地线,并张贴静电接地标识。 采取上述措施，加强管理后，项目运营期间产生的固体废物均得到有效处置，不随意丢弃，对周围环境影响不大。 5、环境风险 5.1 环境风险识别 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需要设置风险专 项评价。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，本项目风险物质及临界量对比详见下表。 表4-12 环境风险物质储存情况表 序号 风险物质名称 CAS号 最大暂存量（t） 临界量 该种危险物质Q值 1 苯酚 108-95-2 0.006 5t 0.0012 2 甲醛溶液 50-00-0 0.035 0.5 0.07 3 甲苯 108-88-3 0.002 10 0.0002 4 乙酸乙酯 141-78-6 0.0001 10 0.00001 5 磷酸（75%） 7664-38-2 0.0001 10 0.00001 6 二甲苯 1330-20-7 0.002 10 0.0002 7 异丙醇 67-63-0 0.001 10 0.0001 8 丙酮 67-64-1 0.001 10 0.0001 9 环己烷 110-82-7 0.001 10 0.0001 10 甲酸 64-18-6 0.001 10 0.0001 11 乙醚 60-29-7 0.001 10 0.0001 12 乙腈 75-05-8 0.001 84 0.000012 13 甲醇 67-56-1 0.004 10 0.0004 14 盐酸 7647-01-0 0.002 7.5 0.00027 15 环己酮 108-94-1 0.001 10 0.0001 16 乙醇 64-17-5 0.001 500 0.0001 17 实验室废液（COD≥10000mg/l的有机废液） / 0.5 10 0.05 项目Q值Σ 0.123 注：乙醇临界量来源于《企业突发环境事件风险分级方法》附录A 计算危险物质数量与临界量比值Q值为0.123，Q＜1，该项目环境风险较低。 5.2 环境风险影响途径 拟建项目环境风险影响途径有： ①乙酸乙酯、甲醛、环己烷、甲醇、乙酸、乙腈、乙醇、异丙醇、乙醚等物质易燃易爆炸，此类物质发生火灾时燃烧产生的次生污染物排放对大气环境产生影响的风险。 ②易挥发化学试剂泄漏，产生的挥发性有机废气排放对大气环境产生影响的风险。 ③危废暂存间有毒有害化学品泄露可能造成大气及地表水污染的风险。 5.3 风险防范措施及应急要求 （1）火灾及泄漏事故的防范措施 1）加强对化学试剂贮存、使用过程的管理，规范操作和使用规范，降低泄漏事故发生的概率； 2）危险废物暂存间必须做好地面硬化工作，且应做好防雨、防渗漏、防腐措施； 3）危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放； 4）若发生泄漏，用砂土混合，转移至专用收集器内，回收或交由有资质单位处置； 5）如果泄漏物是乙醇等易燃物，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源； 6）化学试剂必须设置专用场地进行保管，并设置专人管理，化学试剂进出库必须进行核查登记，并定期检查库存。定期检查危废暂存间防渗层的情况； 7）制定严格的实验操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故； 8）配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，在实验室的明显位置张贴禁用明火的告示，严禁在实验室内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。 （2）废气事故排放的防范措施 1）实验过程风险防范与管理。项目严格落实安监、消防部门对实验过程风险防范与管理的相关要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理； 2）为了减少污染治理措施事故性排放的概率，建设单位应设立管理专员维护各项环保措施的运行，特别关注废气处理措施的运行情况； 3）对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关实验环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。 （3）化学品泄漏的防范措施 化学品在储存过程中需严格遵从储存条件，并与其相应的禁忌物分开。储存在干燥、通风的专用储藏柜。远离火种、热源。保持容器密封，采用防爆型照明、通风设施。储区应备有泄漏应急处理设备。 1）危险废物分类收集、储存、转运和处置措施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 2）液体类危险废物应盛放于密闭桶中，置于托盘内。 3）存放液体类危险废物的区域设置围堰。 （4）实验室安保措施 1）实验室内必须存放一定数量的消防器材，将其放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，并且按要求定期检查、更换。 2）实验室内存放的一切易燃、易爆物品需与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，悉棚严禁烟火。 3）不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，实验室内不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝电源开关箱内不得堆放物品。 4）电器设备和线路、插头插座应经常检査，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须及时通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。 5）可燃性气体钢瓶与助燃气体钢瓶不得混合放置，各种钢瓶不得靠近热源、明火，要有防晒措施，禁止碰撞与敲击，保持油漆标志完好，必须有固定装置固定，以防倾倒，专瓶专用。 6）使用的可燃性气瓶，一般应放置室外阴凉和空气流通的地方。 7）实验室内未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷 8）严禁在楼内走廊上堆放物品，保证消防通道畅通。 5.4实验室安全管理 1、管理体系 （1）实验室应建立、实施和维持安全管理体系，编制安全管理手册、程序文件、作业指导书以及记录表单。安全管理手册为实验室安全管理体系的纲领性文件，是描述安全管理体系、实施安全管理及促进改进的必需文件。程序文件为安全管理手册的支持性文件，是对安全管理体系中的各项管理活动进行控制的有效依据。作业指导书是安全管理手册和程序文件有效实施的辅助性文件，是对完成各项管理活动的操作规程；记录表单是实验室安全管理体系相关管理活动的原始证据，用于安全管理体系运行中信息的记载、传递和运行情况的证实。 （2）安全管理体系文件应传达至实验室全部人员，并要求其获取、理解和执行。 （3）由实验室安全责任人对实验室相关人员进行安全管理体系的宣传与贯彻，并定期组织对安全管理体系进行审核及改进，保存相关记录。 （4）实验室应建立和维持程序来控制安全管理体系相关的所有文件，包括安全管理手册、程序文件、作业指导书、记录表单等。 （5）实验室制定的安全管理体系文件应有唯一性标识。该标识应包括发布机构、发布日期和/或修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记。 （6）凡作为安全管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件，在发布之前应由授权人员审查并批准使用。应建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单，或等效的文件控制程序文件并使之易于获得，以防止使用无效和/或作废的文件。 （7）实验室安全管理文件为受控文件，不得随意修改，若因特殊情况需要修订，应得到授权并履行相关程序。 2、组织及职责 （1）实验室应确保所从事的相关活动符合现行有效的安全法律法规和标准的要求。 （2）实验室的安全管理体系应覆盖实验室在其固定场所内进行的所有活动。 （3）实验室应：a）配备专职或兼职的安全管理人员。安全管理人员应履行包括实施、维持和改进安全管理体系的职责，识别对安全管理体系的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施；b）制定对安全有影响的所有管理、操作和监督人员的职责、权利和相互关系的制度；c）由熟悉实验室活动和安全要求的安全监督人员对实验室开展的各项工作进行安全监督。赋予安全监督人员应履行包括评估和报告活动风险、制定和实施安全保障及应急措施、阻止不安全行为或活动的职责；d）确保实验室人员知晓实验室的安全要求和安全风险。确保人员在其活动的区域承担安全方面的责任和义务，避免因个人原因产生安全隐患或造成安全事故。 （4）实验室最高管理者对实验室安全和安全管理体系运行负责。 （5）实验室最高管理者应通过以下方式做出承诺：a）遵守国家和地方的法律、法规、标准和其他要求；b）为安全管理体系的建立和运行提供必要的资源，包括但不限于人力资源、设施和设备、技能和技术、医疗保障、财力资源；c）明确安全管理人员作用、分配职责、授予权力，提供有效的安全管理，并形成文件和建立沟通机制。 （6）应在最高管理层中明确实验室安全责任人，并赋予其以下职责和权限：a）建立、实施和运行安全管理体系；b）向实验室最高管理者提交安全绩效报告，以供评审，并为改进体系提供依据。 （7）实验室应建立沟通和报告机制。包括：a）在实验室内部不同层次和职能部门间进行内部沟通；b）与进入实验室场所的外来人员进行沟通；c）接收、记录和回应来自外部相关方的沟通；d）安全风险隐患及事故事件的报告机制。 （8）实验室应建立实验室安全的全员参与机制。实验室人员可通过以下多种方式参与实验室安全相关的活动：a）作业指导书等安全管理体系文件的编制和讨论；b）危险源辨识、风险评估和确定风险控制措施；c）提出安全隐患及改进建议；d）安全风险隐患排查及事故事件的调查；e）安全方针目标的制定和评审；f）商讨影响安全的因素；g）担任员工安全事务代表；h）应急演练；i）对外来人员进行安全告知、培训和指导等。 （9）实验室上一级部门或主管部门应设立安全管理部门/委员会，安全管理部门/委员会应有实验室危险源清单，化学品采购、使用、贮存和处理（回收、销毁等）台账与气瓶台账，并按时进行周期性安全检查，定期进行针对性安全检查，安全检查内容应全面，检查记录至少有效保存3年。注：周期性检查主要有年度检查、季度检查、月度检查、周检查和日常检查等，针对性检查主要有全面检查、专项检查等。 3、人员管理 （1）实验室应配备足够的人员确保实验室的安全工作，并确保实验室人员具备从事相关工作的能力。从事特殊岗位工作的人员，应具备相应的资格。 （2）实验室应确保工作人员清楚所从事的工作可能遇到的危险，包括：a）危险源的种类和性质；b）使用的化学品、仪器/设备、环境等的危险特性；c）可能导致的危害及后果；d）应采取的防护措施；e）紧急情况下的应急处置措施。 （3）实验室应制定相应的安全培训计划，包括但不限于个体防护装备的使用和维护培训、实验室仪器设备相关培训、应急培训，保留培训记录并对培训有效性进行评价，评价合格后方可进入实验室。 （4）实验室应确保进入实验室的所有人员（包括外部人员）经过适用的个体防护装备的使用和维护培训、实验室仪器/设备相关培训等并明确实验室安全规定、风险和程序。 （5）应组织实验室安全责任人及相关人员分析、查找和学习本单位出现的安全风险隐患和事故事件，进行整改并保存所有相关记录。 （6）对新员工或新生做好“三级”（进入单位、部门/课题组、实验室）安全教育及考核并保存相关记录；岗位/工位/工种调整、长时间歇工后上岗前也应做好相应的安全教育和培训。 （7）实验室安全责任人或安全监督人员应对实验室人员进行适当的监督。 （8）实验室所有人员均有权对他人（包括内部员工、承包商和外来人员）进行监督，若发现有违反安全规定的行为应制止并上报实验室最高管理者。 （9）实验室应规定安全管理体系中各岗位职责并进行人员授权或任命。 （10）实验室应实行全员安全责任制，所有员工均应明确在实验室安全管理体系中的职责并作出相关承诺。 4、化学品管理 （1）化学品按其危险性分为3大类28项： 1)理化危险（16项）：爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、加压气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物和金属腐蚀物。 2)健康危险（10项）：急性毒性、皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/眼刺激、呼吸或皮肤过敏、生殖细胞致突变性、致癌性、生殖毒性、特异性靶器官系统毒性—单次接触、特异性靶器官系统毒性—反复接触、吸入危险。 3)环境危险（2项）：危害水生环境、危害臭氧层。其具体分类和标签规范详见GB30000.2~GB30000.29。 （2）实验室安全管理体系中应有采购、验收、贮存、使用和处理化学品（包括压缩气体、易制毒、易制爆和剧毒化学品）的管理程序。 （3）实验室应建立化学品（包括气瓶）采购、使用、贮存和处理（回收、销毁等）台账，并保留所有相关记录。气瓶使用台账可记录使用前后气体压力值，若持续使用气瓶，可每天记录一次。 （4）实验室应从具有危险化学品安全生产许可证的生产厂家或危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品。 （5）实验室采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签（以下称“一书一签”），不得采购无“一书一签”的危险化学品。 （6）实验室应从具有气瓶充装许可证的单位采购瓶装气体。 （7）实验室采购易制毒、易制爆和剧毒化学品时，应严格按照《易制毒化学品管理条例》、《易制爆危险化学品治安管理办法》、《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》的要求执行。 （8）实验室应严格检查化学品名称、数量、包装、“一书一签”，确认完好后登记入库贮存。 （9）气瓶应按照规定进行漆色、标注气体名称和涂刷横条。 （10）气瓶上应有符合安全技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签。 （11）使用的气瓶应有合格证，并应由有资质的气瓶检验机构进行定期检验，且在检验有效期内，合格证和检验报告由产权单位保留。 （12）贮存危险化学品应遵照国家法律、法规和其他有关的规定。 （13）实验室应设置符合安全、消防相关技术标准要求的房间贮存危险化学品，该房间内用电设备、通排风设施、输配电线路、灯具、应急照明和疏散指示标志等都应满足相关要求。 （14）贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，应安装避雷设施，具体遵照GB50057的要求。 （15）除贮存化学品房间外，每间实验室内存放的除压缩气体、液化气体、剧毒化学品和爆炸品以外的危险化学品总量不应超过1L/m2或1Kg/m2，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过0.5L/m2或0.5Kg/m2，且单一包装容器不应大于25L或25Kg。 （16）实验室除贮存化学品房间外，其他房间暂时存放在安全柜或试剂柜以外的危化品总量液体不得超过0.2L/m2、固体不得超过0.2Kg/m2；实验台化学试剂架上应只暂放当天用量，用完后应放回安全柜或试剂柜中。 （17）危险化学品应参照相关规定进行贮存，且不得与禁忌物料混合贮存。 （18）压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。盛装液化气体的容器属压力容器的，应有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。 （19）易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同存；氧气不得与油脂混合贮存；易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存；氧化剂应单独存放。 （20）有毒、有害物质应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放，不得接近酸类物质；腐蚀性物品，包装应严密，严禁泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 （21）实验室化学品柜上应有信息牌说明存放的类别、名称和数量。 （22）危险化学品入库后应定期检查，发现化学品容器未关紧、破损、渗漏、标签不完整等时，应及时处理。 （23）危险化学品贮存区域的温度、湿度应严格控制，发现变化及时调整。 （24）贮存化学品的房间应有危险化学品安全技术说明书，且便于查看和索取；操作人员应掌握危险化学品的基本特性和应急处理方法。 （25）气瓶搬运、装卸、储存和使用应符合GB/T34525-2017的相关规定。 （26）气瓶应放置于阴凉处的气瓶储存区域中并牢固固定。 （27）气瓶宜配有防震圈。 （28）不同种类的气瓶放置在同一气瓶柜之前应考虑两种气体的相互影响。 （29）需要在气瓶柜外使用的气瓶应直立固定在专用支架上。 （30）HCl、H2S、Cl2、CO等有毒、有害气体（低浓度的标准气体、计量用气体除外）气瓶应单独存放并在不远处配备正压式空气呼吸器。 （31）操作人员应保证气瓶在正常环境温度下使用，防止意外受热：不应将气瓶靠近热源，安放气瓶的地点周围10m范围内，不应进行有明火或可能产生火花的作业。 （32）严禁在化学品储存房间和化学品储存柜内存放其他杂物。 （33）领用及使用危险化学品应填写领用及使用记录。 （34）易制毒、易制爆与剧毒化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日退回，并填写相关记录。 （35）使用易制毒、易制爆与剧毒化学品时，应有两人以上方可进行，一人操作，一人监护。操作时应考虑危险化学品的特性并按照仪器/设备操作规程执行。 （36）取用化学品时，应轻拿轻放，防止震动、撞击、倾倒和颠覆；用后应及时盖紧原瓶盖；禁止用手直接取用化学品；禁止化学品入口或直接接近瓶口鉴别。 （37）气瓶应注明气体种类，并在气瓶柜或气瓶上设置“使用中”和“未使用”标识。 （38）气瓶应有阀门手轮或活扳手，气体管路连接根据介质的性质选用适当的材质，如使用铜、不锈钢等金属管线，或聚四氟乙烯、PEEK等塑料管线，并定期进行泄漏检查。 （39）气瓶不使用时应安装上安全保护帽。 5、仪器/设备管理 （1）实验室所有仪器/设备应按其使用物品的火灾危险性，在符合要求的建筑或房间内安装运行；建筑或房间内不得超消防批复范围存储物品。 （2）所有仪器/设备应有负责人、授权使用人、有效日期或检测日期等信息，并具有运行、故障、停用等状态标识。 （3）所有涉及高温、低温、用电、易燃物、危险化学品等的仪器/设备相关部位均应有相应的安全警示标志。 （4）所有仪器/设备尤其是高温、高速、强磁、低温等仪器/设备附近应有安全操作规程或作业指导书。 （5）实验室应建立仪器/设备管理台账。 （6）所有仪器/设备均应由通过培训考核的授权使用人进行使用，且应定期对授权使用人的能力进行评估。 （7）仪器/设备负责人与授权使用人可对其他人进行仪器/设备使用及相关培训，考核合格后可成为授权使用人。 （8）实验室仪器/设备使用、维修、维护保养时应填写相应记录。 （9）长期停用的仪器设备内部危险介质应妥善处理、设置明显标识并定期维护，重新投用前应进行技术检验、性能评估。 6、设施管理 （1）实验室应配备必要的安全报警系统，如火灾报警器、可燃气体报警器、有毒、有害气体报警器等。 （2）实验室使用或储存惰性气体的房间应配备氧气报警器。 （3）贮存危险化学品房间内应根据风险评估结果安装相应的自动报警监测和火灾自动报警系统。 （4）火灾自动报警系统应符合GB50116-2013和GB50166-2007的要求。 （5）室内气瓶存放处应根据风险评估结果配备相应的气体传感器和报警系统，气体传感器和报警系统的安装位置应合理。 （6）实验室应定期核查报警系统功能有效性并保存记录。 （7）实验室的通风能力应与当前实验室运行情况相适应，应符合GB50736-2012或GB50019-2015对通风的要求。 （8）实验室应配备局部排风系统，如：通风橱、排风罩等，且其性能应满足AQ/T4274-2016的要求。 （9）实验室应定期对通排风系统进行功能有效性核查并保存核查记录。 （10）当实验室产生的有毒、有害气体超过GB16297-1996中规定的新污染源大气污染物排放限值时，应通过废气处理装置吸收/吸附达标后才能排放，吸收液或吸附剂定期送有资质单位处理。 （11）通风橱内可暂时存放当天实验所需危险化学品，禁止长时间存放危险化学品和杂物。 （12）实验室应配备足够的气瓶柜或气瓶专用支架，以满足使用要求。 （13）气瓶柜应存放在阴凉、干燥、严禁明火、远离热源的房间。 （14）气瓶柜应定期作相关检验，包括但不限于：柜体外观有无损伤；柜体是否牢固稳定；门锁是否灵活；距火源等不安全因素的距离是否符合要求；如有电控功能、报警系统、排风系统等，需进行功能性核查。保存相关检验或试验记录。 （15）存放剧毒或高毒气体的气瓶柜应连接到通风装置。 （16）使用危险化学品的实验室应配置紧急喷淋装置和洗眼器且应有使用说明或图示。 （17）紧急喷淋和洗眼器装置安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过15米，安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。 （18）紧急喷淋装置应安装围堰，防止冲洗水外溢。 （19）紧急喷淋装置水管总阀处常开状，喷淋头下方无障碍物，不能以普通淋浴装置代替紧急喷淋装置。 （20）洗眼器应接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度10-30cm），水流畅通平稳。 （21）紧急喷淋装置和洗眼器应至少每周冲洗一次。 （22）实验室应每半年至少一次对紧急喷淋装置和洗眼器进行功能有效性核查并保存核查记录。 （23）属于爆炸性气体环境0-2区或爆炸性粉尘环境20-22区的实验室，包括通风橱，照明，电气仪表等均应使用相应防爆等级的防爆设备；配备相应的防静电措施，操作人员应避免穿易产生静电的内外服装；并不得使用明火加热和电炉。 （24）使用低闪点、易燃易爆化学品的实验室应配备防爆冰箱。 （25）设计专用于储存易燃液体或易燃气体的房间或区域，除非经过特殊的评估或论证，否则至少应按照气体危险区域2区的要求进行防爆电器选型及安装。 （26）实验室应定期核查防爆设施与防静电设施的功能有效性并保存相关记录。 （27）新建实验室的建设要求可参照JGJ91-2019。 （28）实验室所在楼或楼层应通过消防单位或第三方消防机构的安全评估，合格后方可使用，并保存消防单位评估记录。 （29）实验室应按照GB50974-2014的要求保证消防给水及配备消火栓系统；实验室所在建筑的防烟排烟系统应符合GB51251-2017的要求。 （30）实验室所在楼或楼层的消防应急照明和疏散指示系统应符合GB50016-2014和GB17945-2010的相关规定。 （31）实验室应配备充足有效的消防设施，定期检查有效期并及时更换。 （32）实验室应按可能出现的火灾类型和危险等级配备灭火器，且灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应符合GB50140-2005的相关要求。 （33）实验室消防指示信息应齐全，墙上高1.5米以上与墙高0.5米处均应有反光贴指示灭火器。 （34）实验室公共区域的消火栓、灭火器等消防设施应有明显标识。对使用有机物、油品等实验室，应配备溢油控制材料如吸油砂、吸油毡等，实验室人员应接受溢油清理训练。。 （35）贮存危险化学品的建筑物内，如条件允许，应安装自动喷水灭火系统（遇水燃烧危险化学品，不可用水扑救的火灾除外），系统各部件要求可参见GB5135.1~GB5135.21；其喷淋强度、作用面积和供水时间应符合GB50084-2017的要求；其维护管理应满足GB50261-2017的要求。 （36）实验室应定期组织员工进行消防演练或培训，并保存消防演练或培训记录。 （37）实验室应按照GB25201-2010的要求对建筑消防设施进行维护和管理。 （38）实验室应有电源总闸，停止工作时，应关闭总闸门。以楼层为控制单元的，在电源总闸上应明示控制开关的区域。 （39）实验室电器插头和连接用插头应符合GB1002和GB2099.1 ~2099.2。 （40）实验室所有电气设备应正确接地，所有电线都处于良好状态，无开裂、脆化、磨损现象。 （41）禁止电线横穿地板。 （42）所有电机应有过载保护或热继电器保护。 （43）电机外壳应有明显的安全警示。 （44）高温电器如高温马弗炉、电热烘箱等不得放置在木质或合成材料桌面上，并在电器明显处应有“高温”、“防烫”、“触电危险”等标识牌。 （45）加热电器的接线端子等应处于封闭状态，不能裸露。 （46）大功率电器应有过载保护、漏电保护、单独地线。 （47）实验室应有独立配电箱或配线盒，墙面配电箱/盒采用带盖封闭式。 （48）配线箱/盒应从楼层或房间内的配电柜连接。 （49）实验室电容量与用电设备功率需匹配，电源插座须固定。 （50）插座、插头、接线板符合国家质量认证的合格产品。 （51）不得乱拉临时电线，套接接线板。固定电源插座应保持完整无损坏，避免多台设备使用共同的电源插座。接线板和插座的配制应满足所用电气设备的负荷。 （52）配电柜、接线盒等过载保护器后引出的电线，应用硬线管保护。 （53）电线宜布置在线廊、塑料管或蛇皮管内。 （54）无防护管保护的电线，应用软管保护。 （55）软电线宜固定在设备或框架上。 （56）通风橱内不宜设置或放置插座、插头、接线板。 7、环境管理 （1）实验室所在楼或楼层均应设置符合安全疏散要求的安全出口，且实验室房门距最近安全出口的距离应符合GB50016-2014的规定。 （2）实验室房间门应向安全出口方向开启，且1.5米范围内不应有任何障碍物。 （3）实验室显著位置应有应急疏散图，所在楼道应有安全方位标识。 （4）实验室的实验区和非实验区，防护区和非防护区均应有明显的分隔标识线。 （5）实验室门口应有安全信息牌，至少应包括实验室危害类型、个体防护要求、气瓶种类与数量、安全责任人及联系方式等内容。 （6）实验室全部工作场所应有明显的危险源标识，包括剧毒品等高危场所，应有明显的警示标识。 （7）实验室各房间门内外应有明显的进、出标识。 （8）实验室贮存柜或抽屉上应贴有内部存放所有物品的标签，且标签与物品信息应一致。 （9）实验室所有工作场所应有清楚、明显和统一的标志，如安全警示标志、安全防护标志等。 （10）实验室的固定办公区域应与实验操作区域隔离；如实验室内设置有临时记录区，应设置在靠近安全出口的位置。 （11）实验室门应保持关闭状态，以隔绝火与烟。 （12）实验室应有应急出入措施，供电失灵时应能打开电子门锁，各房间有备用应急钥匙并统一管理。 （13）实验室外的公共区域不得堆放仪器、物品等；楼道紧急出口不得上锁，保证所有出口通道畅通无阻。 （14）危险材料、化学品贮存柜、气瓶禁止放于实验室主要出口附近。 （15）废旧物品和仪器应及时进行报废处理。 （16）甲、乙类危险物品不得储存在地下室或半地下室。 （17）实验室人员在实验室所接触的化学有害因素，包括化学物质、粉尘和生物因素，其在实验室空气中的浓度应不超过GBZ2.1所规定的限值。 （18）实验室的职业病危害因素应按照《职业病防治法》的要求进行定期检测，当出现异常情况时应进行应急监测。 5.5环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 电子级环氧树脂实验室建设项目 建设地点 湖南省岳阳临湘高新技术产业开发区绿色精细化工产业园 地理坐标 经度 113.418037° 纬度 29.512733° 主要危险物质及分布 原料储存间：苯酚、甲苯、甲醛溶液、乙酸乙酯等 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 试剂泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤 风险防范措施要求 1、设立安全环保管理机构，保证风险防范措施的落实 企业应设立专门的安全环保机构，负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作。安全环保机构制定环境风险防范培训管理制度，对参加检验和管理人员进行专业技术培训。事故期间，安全环保机构负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作及时顺利展开。 2、管理危险废物，杜绝危险废物泄漏 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关管理要求进行临时贮存、转移。为防范危险废物流失、泄漏、扩散等事故发生，应设立危险废物管 理制度，建立危险废物管理台帐，记录危险废物的产生地、种类、数量、管理方式及管理责任人。危险废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，巡回检查是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时汇报安全环保部门，并做到及时防范。危险废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告安全环保部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，对现场进行严格消毒。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的 6、电磁辐射 本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。 7、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了监测方案： 表4-14 监测计划一览表 监测内容 监测点位 监测指标 监测频率 执行标准 有组织 DA001 VOCs（以NMHC计） 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 HCl 甲醛 二甲苯 甲醇 无组织 边界无组织监控点 VOCs（以NMHC计） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求 HCl 甲醛 二甲苯 甲醇 废水 污水总排口 pH值 1次/年 滨江污水处理厂纳污限制要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求 COD BOD5 氨氮 悬浮物 噪声 厂界四周外1m处 昼夜等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 8、环保投资估算 本项目总投资为300万元，预计其中环保投资为30万元，占总投资的10%。 表4-15 环保投资估算一览表 单位：万元 序号 类别 治理措施 投资费用 1 废水 生活污水依托一期项目隔油池和化粪池进行处理 / 实验室器皿清洗废水经中和沉淀一体化处理设备进行处理 4 2 废气 两级活性炭吸附处理 14 3 噪声 隔声、减振、降噪 2 4 固体废物 垃圾桶、危废暂存间 10 总计 30 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单：废气

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 废气排放口 | 氯化氢 | 集气罩及通风橱收集后经两级活性炭吸附处理后15m高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 |
|  |  | 甲醛 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |
|  | 无组织废气 | 氯化氢 | 定期通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求 |
|  |  | 甲醛 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总氮、总磷 | 依托一期工程 | 达污水处理厂纳污标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入园区污水管网后进入污水处理厂进行深度处理 |
|  | 实验室器具清洗废水 |  | 中和沉淀一体化处理设备处理+一期隔油池+化粪池处理 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A级声 | 采取有效的减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经生活垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。 一般固废是原辅料外包装物主要为纸箱/包装袋等，产生量1.0t/a，外售进行资源利用。 危险废物包括一次性耗材废弃物，实验废液，废化学试剂及容器及废活性炭，由有资质单位进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目采用滨晟办公楼一楼作为实验室，地面已进行硬化，项目实验废水不外排。废气经收集后经活 性炭装置吸附净化后于楼顶高空排放；危险废物收集后分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，液态危险废物桶装暂存，固态危险废物袋装/箱装暂存，危废暂存间地 面进行防渗。各项污染物均对土壤及地下水影响较小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 树立环境风险意识； 实行全面环境安全管理制度； 规范并强化在储存、处理过程中的环境风险预防措施； 加强巡回检查，减少项目危险物质泄漏对环境的污染； 加强资料的日常记录与管理； 日常化学试剂存放及使用管理； 7、加强管理，加强环境风险防范措施，制定《应急预案》。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、需根据《排污单位自行监测技术指南 总则》及相关规范的要求，定期做好自行污染源监测，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等。 2、项目竣工后，建设单位应当按照生态环境部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 3、编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审。 |

# 六、结论

项目总结论 项目选址合理、符合产业政策、符合“三线一单”，区域环境质量较好，采取的废气、废水、噪声、固废、环境风险防控等措施可行，废水、废气、噪声可以达标排放，固废得到妥善处置，环境风险可控，对周边环境影响较小，在可接受范围内。建设单位应严格执行相关的环保法律法规，严格落实本报告提出的各项环保措施，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.08t/a | / | 0 | 0.0047t/a | / | 0.847t/a | +0.0047t/a |
|  | HCl | / | / | 0 | 0.00025t/a | / | 0.00025t/a | +0.00025t/a |
|  | 甲醛 | / | / | 0 | 0.00077t/a | / | 0.00077t/a | 0.00077t/a |
|  | 甲苯 | / | / | 0 | 0.0019t/a | / | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
|  | 二甲苯 | / | / | 0 | 0.000044t/a | / | 0.000044t/a | 0.000044t/a |
| 废水 | 氨氮 | 0.00037 | / | 0 | 0.0027t/a | / | 0.0031t/a | +0.0027t/a |
|  | 化学需氧量 | 0.013 | / | 0 | 0.028t/a | / | 0.041t/a | +0.028t/a |
|  | 五日生化需氧量 | 0.0039 | / | 0 | 0.011t/a | / | 0.015t/a | +0.011t/a |
|  | 悬浮物 | 0.0063 | / | 0 | 0.021t/a | / | 0.027t/a | +0.021t/a |
| 危险废物 | 一次性耗材废弃物 | / | / | 0 | 1.0t/a | / | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  | 实验废液 | / | / | 0 | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废试剂及其废容器 | / | / | 0 | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | 0 | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +0.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①