# 电子级环氧树脂实验室建设项目

# 大气环境影响评价专题报告

# 建设单位：岳阳滨晟新型建材有限公司

2024年3月

目  录

一、项目基本情况	1

二、总论	4

三、项目概况	9

四、区域环境空气质量现状调查	12

五、大气污染源分析	13

六、大气环境影响预测与评价	19

七、废气排放及总量控制指标	25

八、总结论	26

表1  建设项目大气环境影响评价自查表	27

一、项目基本情况

本项目基本情况见下表：

表1 项目基本情况表

| 建设项目名称 | 电子级环氧树脂实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-430600-04-05-382711 |
| 建设单位联系人 | 王保华 | 联系方式 | 13786095552 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳临湘高新技术产业开发区绿色精细化工产业园 |
| 地理坐标 | （东经113度22分23.195秒，北纬29度37分18.618秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7320科学研究和技术服务业 | 建设项目 行业类别 | 98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临高备案【2024】6号 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 15天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 568.74m2（利用一期项目办公楼一楼） |
| 专项评价设置情况 | 设置《大气专项评价》。设置理由：排放废气污染物含有《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1中的乙腈（有机氰化物）以及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的甲醛，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标. |

本项目为新建，建设内容电子级环氧树脂实验室，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“98、专业实验室、研发（试验）基地”类别且不属于“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，属于“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类别，应当编制环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目排放废气污染物含有《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1中的乙腈（有机氰化物）以及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中甲醛，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，应进行大气环境影响专项评价，本报告为岳阳滨晟新型建材有限公司《电子级环氧树脂实验室建设项目环境影响报告表》的大气环境影响专项评价报告。

二、总论

2.1编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

4.《中华人民共和国生物安全法》（2021年4月15日起施行）；

5.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令682号，2017.10.1施行）；

6.《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行）；

7.《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号，2018年1月10日起施行）；

8.《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）；

9.《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

10.《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

2.2评价因子

按照建设项目的特点、所在地区的环境特征、环境功能区划，根据环境影响 因素识别结果，确定本专项大气环境评价因子，具体见下表。

表2 评价因子筛选一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 |
|  | 影响预测 | HCl、甲醛、甲苯、二甲苯、甲醇、VOCs（以TVOC计） |

2.3评价工作等级和评价范围

2.3.1评价工作等级

根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评将甲醇、VOCs（以TVOC计）、甲苯、二甲苯、甲醛、氯化氢作为预测评价因子。

本次环评采用《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型），估算本项目主要污染物甲醇、NMHC、甲苯、二甲苯、甲醛、氯化氢在的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%来确定大气环境评价等级。污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi计算公式如下：

i/Coi*100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3

评价工作等级判定见下表。

表3 评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式（AERSCREEN 模型），有组织排放点源表见下表。

表4 本项目排放参数一览表（有组织点源）

| 排气筒编号 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/m3/h | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1（DA001） | 15 | 0.5*1.0 | 10000 | 25 | 2400 | 正常 | 甲醇 | 0.000005 |
|  |  |  |  |  |  |  | VOCs（TVOC） | 0.00107 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.00005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.00018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.00001 |

预测参数见下表。

表5 本项目预测参数一览表

| 城市/农村选项 | 城市/乡村 | 乡村 |
| --- | --- | --- |
|  | 人口数（城市选项时） | 3万 |
| 最高环境温度/℃ | 41.9 |
| 最低环境温度/℃ | -5 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 潮湿区 |
| 是否考虑地形 | 否 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 否 |
| 预测标准/ ug/m3 | 甲醇 | 3000（1小时值） |
|  | NMHC | 600 |
|  | 甲苯 | 200（1小时值） |
|  | 二甲苯 | 200（1小时值） |
|  | 甲醛 | 50（1小时值） |
|  | 氯化氢 | 50（1小时值） |

注：NMHC参照TVOC空气质量浓度参考限值。

表6 最大地面浓度占标率Pmax值及评价等级判定表

| 污染源 | 污染因子 | 最大地面浓度Cmax（ug/m3） | 最大落地浓度距离（m） | 标准值（ug/m3） | 最大地面浓度占标率Pmax（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 甲醇 | 0.0000 | 2080 | 3000（1小时值） | 0.0000 | 三级 |
|  | VOCs（TVOC） | 0.0007 |  | 600 | 0.0001 | 三级 |
|  | 甲苯 | 0.0000 |  | 200（1小时值） | 0.0000 | 三级 |
|  | 二甲苯 | 0.0000 |  | 200（1小时值） | 0.0000 | 三级 |
|  | 甲醛 | 0.0001 |  | 50（1小时值） | 0.0002 | 三级 |
|  | 氯化氢 | 0.0000 |  | 50（1小时值） | 0.0000 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据并依据上表估算结果，各污染物大气环境影响评价等级均为三级，确定拟建项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2.3.2 评价范围

本项目的大气环境影响评价等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，不需设置大气环境影响评价范围。

2.4环境功能区划及评价标准

2.4.1 环境空气功能区划

本项目所在区域环境空气质量评价标准限值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量二类功能区标准。

2.4.2 评价标准

（1）环境空气质量标准

基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）、TSP 大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；本项目特征污染物甲醇、VOCs（以TVOC计）、甲苯、二甲苯、甲醛、氯化氢等污染物均参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值”。具体见下表。

表7 本项目环境空气质量标准

| 污染项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级标准 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | ug/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 | ug/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 甲醇 | 1小时均值 | 3000 | ug/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NMHC | 8小时均值 | 600 | ug/m3 |  |
| 甲苯 | 1小时均值 | 200 | ug/m3 |  |
| 二甲苯 | 1小时均值 | 200 | ug/m3 |  |
| 甲醛 | 1小时均值 | 50 | ug/m3 |  |
| 氯化氢 | 1小时均值 | 50 | ug/m3 |  |

（2）废气排放标准

项目有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

表8 有组织废气排放标准

| 排气筒编号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒最高允许排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率 |
| DA001 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 120 | 15 | 10 |
|  | HCl | 100 |  | 0.26 |
|  | 甲醛 | 25 |  | 0.26 |
|  | 甲苯 | 40 |  | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 70 |  | 1.0 |
|  | 甲醇 | 190 |  | 5.1 |

项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求。

表9 无组织废气排放标准

| 污染物 | 监控浓度限值要求（mg/m3） |
| --- | --- |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 4 |
| 氯气 | 0.40 |
| HCl | 0.20 |
| 甲醛 | 0.20 |
| 甲苯 | 2.4 |
| 二甲苯 | 1.2 |
| 甲醇 | 12 |

2.5环境保护目标

根据现场踏勘和环境现状调查，本项目周边主要环境保护目标见表10。

表10 项目大气保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 张泥冲 | 113.382797 | 29.617141 | 居民 | 约10户，约40人 | 二类区 | 东 | 160 |
| 麻园坡 | 113.378378 | 29.615010 | 居民 | 约10户，约40人 |  | 南 | 280 |
| 荷叶坡 | 113.371413 | 29.611032 | 居民 | 约20户，约90人 |  | 西南 | 140 |
| 杨家大屋 | 113.371444 | 29.618543 | 居民 | 约25户，约100人 |  | 西 | 167 |
| 班竹坡 | 113.375452 | 29.622059 | 居民 | 约30户，约120人 |  | 北 | 210 |

三、项目概况

3.1项目概况

3.1.1 建设内容

# 项目使用岳阳滨晟新型建材有限公司已建办公楼一楼建设电子级环氧树脂实验室项目，总建筑面积为568.74m2，建设有办公室、原料储存室、高温室、化学试剂室、1号实验室、气瓶室、理化室、色谱室、2号实验室。

（1）建设内容

表11  项目主要建设内容及规模

| 项目名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1号实验室 | 建筑面积20.4m2,主要用于产品研发。 | 新建 |
|  | 2号实验室 | 建筑面积103m2，主要用于产品研发。 | 新建 |
|  | 色谱室 | 建筑面积为19.36m2，主要用于产品性能检测。 | 新建 |
|  | 理化室 | 建筑面积为29.4m2，主要用于产品检验 | 新建 |
| 辅助 工程 | 办公室 | 建筑面积为43.18m2,用于办公。 | 新建 |
|  | 化学试剂室 | 建筑面积为21.59m2，用于试剂存放。 | 新建 |
|  | 原料储存间 | 建筑面积为21.59m2，用于原料储存。 | 新建 |
|  | 高温室 | 建筑面积为21.59m2，用于加温。 | 新建 |
| 公用 工程 | 供水工程 | 由园区管网供给 | 依托 |
|  | 排水工程 | 生活污水依托一期项目的隔油池和化粪池处理后排入园区污水管网后进入污水处理厂进行深度处理，实验室器皿清洗废水经中和沉淀后排入隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网。 | 生活污水依托一期项目隔油池和化粪池，管网完善前收集由槽罐车拖运至污水处理厂进行处理 |
| 环保 工程 | 废气 | 项目废气经通风橱及集气罩收集后经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒高空排放 | 新建 |
|  | 废水 | 生活污水依托一期项目隔油池和化粪池处理后排入园区污水管网后进入污水处理厂进行处理；实验室废液经收集暂存于危废暂存间定期交由有资质单位进行处置；实验室器皿清洗废水经中和沉淀后排入隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网。 | 园区管网完善前收集生活污水由槽罐车拖运至污水处理厂进行处理 |
|  | 噪声 | 隔声，减振，选取低噪声设备 | 新建 |
|  | 固废 | 生活 垃圾 | 生活垃圾由环卫部门定期进行处置，一般固废收集后外售。 | 新建 |
|  |  | 危险 废物 | 一次性耗材废弃物、过期废试剂及容器暂存交由有资质单位进行处置，实验室废液经专门容器收集暂存交由有资质单位进行处置，活性炭定期收集更换，废活性炭暂存交由有资质单位进行处置。危废暂存间依托滨晟一期已有5m2危险废物暂存间暂存，位于一期项目的中部。 | 依托 |
| 环境风险 | 编制应急预案，建立应急物资库 | 新建 |

3.1.2 主要原辅材料

项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表12 主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年耗量（kg） | 储存位置和方式 | 最大存储量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环氧树脂制造原料 |
| 1 | 环氧氯丙烷 | 20 | 原料储存间，罐装 | 4 |
| 2 | 苯酚 | 20 | 原料储存间，罐装 | 6 |
| 3 | 甲醛溶液 | 30 | 试剂室，瓶装 | 3 |
| 4 | 氢氧化钠（50%） | 20 | 试剂室，瓶装 | 5 |
| 5 | 四甲基联苯酚 | 5 | 原料储存间，罐装 | 1 |
| 6 | 双萘酚 | 5 | 原料储存间，罐装 | 1 |
| 7 | 环戊二烯 | 5 | 原料储存间，罐装 | 1 |
| 8 | 双环戊二烯苯酚 | 5 | 原料储存间，罐装 | 1 |
| 9 | 萘酚 | 5 | 原料储存间，罐装 | 1 |
| 二、环氧树脂制造辅料 |
| 1 | 甲苯 | 10 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 2 | 乙酸乙酯 | 1 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 3 | 磷酸（75%） | 1 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 4 | 二甲苯 | 2 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 5 | 甲基异丁基酮 | 1 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 6 | 异丙醇 | 2 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 7 | 甲醛溶液 | 5 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 8 | 丙酮 | 2 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 9 | 环己烷 | 2 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 10 | 草酸 | 2 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 11 | 乙醇 | 9 | 原料储存间，罐装 | 1 |
| 12 | 甲酸 | 3 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 三、检验试剂 |
| 1 | 乙醚 | 3 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 2 | 四氢呋喃 | 8 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 3 | 乙腈 | 5 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 4 | 甲醇 | 20 | 试剂室，瓶装 | 4 |
| 5 | 二噁烷 | 5 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 6 | 丙酮 | 20 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 7 | 冰醋酸 | 20 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 8 | 盐酸 | 5 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 9 | 异丙醇 | 8 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 10 | 氢氧化钾 | 10 | 原料储存间，袋装 | 1 |
| 11 | 氯化钠 | 5 | 原料储存间，袋装 | 1 |
| 12 | 二乙二醇单丁醚 | 10 | 原料储存间，罐装 | 2 |
| 13 | 环己酮 | 3 | 原料储存间，瓶装 | 1 |
| 14 | 邻苯二甲酸氢钾 | 4 | 原料储存间，瓶装 | 1 |
| 15 | 乙酸酐 | 5 | 原料储存间，瓶装 | 1 |
| 16 | 结晶紫 | 8 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 17 | 0.1mol硝酸银标准溶液 | 20 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 18 | 1.2-丙二醇 | 10 | 试剂室，瓶装 | 1 |
| 19 | 溴化四乙胺 | 8 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 20 | 乙醇（色谱纯） | 20 | 试剂室，瓶装 | 4 |
| 21 | 乙醇（分析纯） | 15 | 试剂室，瓶装 | 2 |
| 四、抽检产品 |
| 1 | 双酚F | 30 | 原料储存间，桶装 | 10 |
| 2 | 双酚F环氧树脂 | 20 | 原料储存间，桶装 | 2 |
| 3 | 双环戊二烯苯酚环氧树脂 | 20 | 原料储存间，桶装 | 4 |
| 4 | 萘型环氧树脂 | 20 | 原料储存间，桶装 | 4 |
| 5 | 对四甲基联苯型环氧树脂 | 20 | 原料储存间，桶装 | 4 |
| 五、能源 |
| 1 | 电 | 20000kw*h |
| 六、水 |
| 1 | 纯水 | 0.24t/a |
| 2 | 自来水 | 79t/a |

萘型环氧树脂及对四甲基联苯型环氧树脂生产工艺已成熟，无需实验室进行研发。

3.2劳动定员与工作制度

项目共5名工作人员，其余均不在项目内部食宿。项目每天工作8小时，年运营300天。

3.3平面布置

项目采用岳阳滨晟新型建材有限公司办公楼一楼作为实验室。北侧从东至西分别为办公室、原料储存间、大厅、高温室、1号实验室，南侧从东至西分别为气瓶室、理化室、色谱室、2号实验室。

四、区域环境空气质量现状调查

本项目收集了湖南省岳阳生态环境监测中心公布的2022年临湘市城市环境空气质量数据，2022年环境空气质量监测数据详见下表。

表13  2022年临湘市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 5 | 60 | 8.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 27 | 40 | 67.5 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1000 | 4000 | 25.05 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 147 | 160 | 91.9 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 48 | 70 | 68.6 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 34 | 35 | 97.1 | 达标 |

本项目所在环境功能区为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中二级标准。根据上表可知，临湘市2022年度环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2.5均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，因此项目所在评价区域为环境空气质量达标区。

TVOC引用相邻企业福尔程委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年6月30日~2021年7月6日和2021年8月30日~2021年9月4日对评价区域内大气其他污染物进行的补充监测数据；氯化氢、甲醇、甲苯、二甲苯引用邻近企业湖南比德生化科技有限公司于2021年12月20日~2021年12月26日对评价区域内大气其他污染物进行的补充监测数据。湖南比德生化科技有限公司3000吨/年新材料中间体生产项目与本项目相距1000米以内，在本项目评价区域内，故引用数据有效。

表14  氯化氢、甲苯环境质量现状监测结果表(单位:mg/m3)

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期及检测结果（2022年） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.20 | 12.21 | 12.22 | 12.23 | 12.24 | 12.24 | 12.26 |  |
| 厂区内 | 甲苯 | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 0.2 |
|  | 二甲苯 | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 0.2 |
|  | 氯化氢 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04 |
|  | 甲醇 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 3 |
| 主导风下风向 | 甲苯 | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 0.2 |
|  | 二甲苯 | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 0.2 |
|  | 氯化氢 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04 |
|  | 甲醇 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 3 |
| 备注 | 标准限值：《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018中附录D。 |

表15  TVOC环境质量现状监测结果表

| 点位名称 | 污染物 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 统计值 | 数值 |  |  |  |  |
| G1厂址内 | TVOC | 8h平均 | 600 | ND | —— | 0 | 达标 |
| G2上官田畈 | TVOC | 8h平均 | 600 | ND | —— | 0 | 达标 |

本项目其他污染物氯化氢、甲苯、二甲苯、甲醇、TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。

，

五、大气污染源分析

本项目不涉及食堂、锅炉等产生大气污染物的设施。项目产生的废气包括实验过程中产生的挥发性有机废气（VOCs）、无机废气。挥发性有机废气（VOCs） 以非甲烷总烃（NMHC）作为综合表征指标，可反应挥发性有机废气的最大量。

5.1废气源强

本项目所排放的无机废气主要为HCl，盐酸在实验过程中产生少量挥发性无机气体HCl，甲醛、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、环己烷、乙醇、甲酸、乙醚、四氢呋喃、乙腈、甲醇、二噁烷、冰醋酸、异丙醇、二乙二醇单丁醚、环己酮、乙酸酐这些有机溶剂挥发会产生有机废气，以VOCs表征。

本项目挥发性试剂使用时均在通风橱内进行，根据建设方在湘潭大学实验室经验所得，挥发性系数以5%计算，因此项目污染物产生量为下表所示：

表16  本项目易挥发试剂使用情况一览表

| 原辅料名称 | 原辅材料用量（kg/a） | 排污系数 | 污染物名称 | 污染物产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 5 | 5% | HCl | 0.25 |
| 甲醛（37%） | 35 | 5% | VOCs | 1.75 |
| 甲苯 | 10 | 5% |  | 0.5 |
| 二甲苯 | 2 | 5% |  | 0.1 |
| 乙酸乙酯 | 1 | 5% |  | 0.05 |
| 丙酮 | 22 | 5% |  | 1.1 |
| 环己烷 | 2 | 5% |  | 0.1 |
| 乙醇 | 44 | 5% |  | 2.2 |
| 甲酸 | 3 | 5% |  | 0.15 |
| 乙醚 | 3 | 5% |  | 0.15 |
| 四氢呋喃 | 8 | 5% |  | 0.4 |
| 乙腈 | 5 | 5% |  | 0.25 |
| 甲醇 | 20 | 5% |  | 1.00 |
| 二噁烷 | 5 | 5% |  | 0.25 |
| 冰醋酸 | 20 | 5% |  | 1.00 |
| 异丙醇 | 8 | 5% |  | 0.4 |
| 二乙二醇单丁醚 | 10 | 5% |  | 0.5 |
| 环己酮 | 3 | 5% |  | 0.15 |
| 邻苯二甲酸氢钾 | 4 | 5% |  | 0.2 |
| 溴化四乙铵 | 8 | 5% |  | 0.4 |
| VOCS | 10.65 |

本项目研发检测均设置于密闭性能良好的房间内，本项目共设有5个通风橱，分别位于高温室、1号实验室、理化室、色谱室、2号实验室，所有试验、研发、检测过程均在通风橱或集气罩下进行，项目实验室均为负压实验室，取液、配液、滴定等操作时试剂挥发产生的废气被集气罩负压抽集。项目废气收集效率取80%。

本项目盐酸雾产生量为0.25kg/a，废气收集效率取80%，因此盐酸雾排放量为0.20kg/a，项目拟安装10000m3/h，因此盐酸雾排放浓度为0.008mg/m3,由于盐酸雾排放浓度极低，对周围环境影响较小。

本项目产生的有机废气，经通风橱收集，经活性炭吸附处理后，引至楼顶15m高排气筒排放，编号DA001。

根据《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》的规定，活性炭去除率按45~80%计算，在治理设施参数设计符合计算要求、定期维护保养、更换耗材，本项目两级活性炭对有机废气的净化效率取70%计算。本项目实验室每天运行8小时，年工作300天，则营运期大气污染物产生及排放情况如下表所示。

表17  项目废气污染物产生和排放情况一览表

| 污染工序 | 污染物 | 总产生量 kg/a | 收集效率（收集设施） | 风量m3/h | 收集情况 | 处理效率（处理措施） | 排放情况 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收集 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 收集量 kg/a |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 kg/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率（kg/h） |
| 通风橱 | 盐酸 | 0.25 | 通风橱收集，三面封闭，收集效率为80% | 10000 | 0.008 | 0.00001 | 0.2 | 15m高排气筒 | 0.008 | 0.00001 | 0.2 | HCl：浓度100mg/m3，排放速率：0.26kg/h； |
|  | 甲醛 | 1.75 |  |  | 0.058 | 0.00058 | 1.4 | 两级活性炭吸附处理效率为70% | 0.018 | 0.00018 | 0.42 | 25 | 0.26 |
|  | 甲苯 | 0.5 |  |  | 0.017 | 0.00017 | 0.4 |  | 0.005 | 0.00005 | 0.12 | 40 | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 0.0017 |  |  | 0.0033 | 0.000033 | 0.08 |  | 0.001 | 0.00001 | 0.024 | 70 | 1.0 |
|  | 甲醇 | 0.031 |  |  | 0.0017 | 0.000017 | 0.04 |  | 0.0005 | 0.000005 | 0.012 | 190 | 5.1 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.0008 |  |  | 0.037 | 0.00037 | 0.88 |  | 0.011 | 0.00011 | 0.264 | GB16297-1996中无具体排放限值，因此均计入VOCs，以NMHC计，因此排放浓度为120mg/m3，排放速率为10kg/h |
|  | 丙酮 | 0.040 |  |  | 0.0033 | 0.000033 | 0.08 |  | 0.001 | 0.00001 | 0.024 |  |
|  | 环己烷 | 0.0023 |  |  | 0.073 | 0.00073 | 1.76 |  | 0.022 | 0.00022 | 0.528 |  |
|  | 乙醇 | 0.059 |  |  | 0.005 | 0.00005 | 0.12 |  | 0.0015 | 0.000015 | 0.036 |  |
|  | 甲酸 | 0.0029 |  |  | 0.005 | 0.00005 | 0.12 |  | 0.0015 | 0.000015 | 0.036 |  |
|  | 乙醚 | 0.012 |  |  | 0.013 | 0.00013 | 0.32 |  | 0.004 | 0.00004 | 0.096 |  |
|  | 四氢呋喃 | 0.016 |  |  | 0.0083 | 0.000083 | 0.2 |  | 0.0025 | 0.000025 | 0.06 |  |
|  | 乙腈 | 0.016 |  |  | 0.033 | 0.00033 | 0.8 |  | 0.01 | 0.0001 | 0.24 |  |
|  | 二噁烷 | 0.012 |  |  | 0.0083 | 0.000083 | 0.2 |  | 0.0025 | 0.000025 | 0.06 |  |
|  | 冰醋酸 | 0.039 |  |  | 0.033 | 0.00033 | 0.8 |  | 0.01 | 0.0001 | 0.24 |  |
|  | 异丙醇 | 0.012 |  |  | 0.013 | 0.00013 | 0.32 |  | 0.004 | 0.00004 | 0.096 |  |
|  | 二乙二醇单丁醚 | 0.012 |  |  | 0.017 | 0.00017 | 0.4 |  | 0.005 | 0.00005 | 0.12 |  |
|  | 环己酮 | 0.0012 |  |  | 0.005 | 0.00005 | 0.12 |  | 0.0015 | 0.000015 | 0.036 |  |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 0.0039 |  |  | 0.0067 | 0.000067 | 0.16 |  | 0.002 | 0.00002 | 0.048 |  |
|  | 溴化四乙铵 | 0.012 |  |  | 0.013 | 0.00013 | 0.32 |  | 0.004 | 0.00004 | 0.096 |  |
|  | VOCs | 2.5238 |  |  | 0.3536 | 0.003536 | 8.52 | 70% | 0.107 | 0.00107 | 2.556 |  |
| 无组织 | 盐酸 | 0.05 | / | / | / | 0.00065 | 0.0016 | / | / | 0.00065 | 0.0016 | HCl:0.20mg/m3 |
|  | 甲醛 | 0.013 |  |  | / | 0.00015 | 0.35 |  | / | 0.00015 | 0.35 | 0.20 | / |
|  | 甲苯 | 0.0025 |  |  | / | 0.000042 | 0.1 |  | / | 0.000042 | 0.1 | 2.4 | / |
|  | 二甲苯 | 0.0017 |  |  | / | 0.0000083 | 0.02 |  | / | 0.0000083 | 0.02 | 1.2 | / |
|  | 甲醇 | 0.031 |  |  | / | 0.0000042 | 0.01 |  | / | 0.0000042 | 0.01 | 12 | / |
|  | 乙酸乙酯 | 0.0008 |  |  | / | 0.000092 | 0.22 |  | / | 0.000092 | 0.22 | GB16297-1996中无具体排放限值，因此均计入VOCs，以NMHC计，则无组织排放监控浓度限值为4.0mg/m3 |
|  | 丙酮 | 0.040 |  |  | / | 0.0000083 | 0.02 |  | / | 0.0000083 | 0.02 |  |
|  | 环己烷 | 0.0023 |  |  | / | 0.00018 | 0.44 |  | / | 0.00018 | 0.44 |  |
|  | 乙醇 | 0.059 |  |  | / | 0.000013 | 0.03 |  | / | 0.000013 | 0.03 |  |
|  | 甲酸 | 0.0029 |  |  | / | 0.000013 | 0.03 |  | / | 0.000013 | 0.03 |  |
|  | 乙醚 | 0.012 |  |  | / | 0.000033 | 0.08 |  | / | 0.000033 | 0.08 |  |
|  | 四氢呋喃 | 0.016 |  |  | / | 0.000021 | 0.05 |  | / | 0.000021 | 0.05 |  |
|  | 乙腈 | 0.016 |  |  | / | 0.000083 | 0.2 |  | / | 0.000083 | 0.2 |  |
|  | 二噁烷 | 0.012 |  |  | / | 0.000021 | 0.05 |  | / | 0.000021 | 0.05 |  |
|  | 冰醋酸 | 0.039 |  |  | / | 0.000083 | 0.2 |  | / | 0.000083 | 0.2 |  |
|  | 异丙醇 | 0.012 |  |  | / | 0.000033 | 0.08 |  | / | 0.000033 | 0.08 |  |
|  | 二乙二醇单丁醚 | 0.012 |  |  | / | 0.000042 | 0.1 |  | / | 0.000042 | 0.1 |  |
|  | 环己酮 | 0.0012 |  |  | / | 0.0000125 | 0.03 |  | / | 0.0000125 | 0.03 |  |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 0.0039 |  |  | / | 0.000017 | 0.04 |  | / | 0.000017 | 0.04 |  |
|  | 溴化四乙铵 | 0.012 |  |  | / | 0.000033 | 0.08 |  | / | 0.000033 | 0.08 |  |
|  | VOCs | 0.2893 |  |  | / | 0.00089 | 2.13 |  | / | 0.00089 | 2.13 |  |

六、大气环境影响预测与评价

6.1达标排放分析

本项目产生的大气污染源主要为实验过程中产生的有机废气和无机废气。

（1）无机废气

本项目盐酸雾产生量为0.25kg/a，废气收集效率取80%，因此盐酸雾排放量为0.20kg/a，项目拟安装10000m3/h，因此盐酸雾排放浓度为0.008mg/m3,由于盐酸雾排放浓度极低，对周围环境影响较小。

（2）有机废气

表18 多种有机废气方案比选表

| / | 光解催化法 | 生物分解法 | 活性炭吸附法 | 吸收法 | 直接燃烧法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术原理 | 利用高能C波段紫外裂解臭气分子键，使大分子变成小分子，同时产生的性氧对裂解的臭气分子氧化还原成CO2和H2O，同时添加二氧化钛催化剂增加效果 | 利用循环水流，将恶臭气体中污染物质溶入水中，再由水中培养床培养出微生物，将水中的污染物质降解为低害物质 | 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收从而达到净化效果 | 采用气、电、煤或可燃性物质通过极高温 度进行直接燃烧，将大分子污染物断裂成低分子有害物质 |
| 处理效率 | 处理效率可达 80% 以上，大大超过国 家颁布的《恶臭物 质排放标准》 GB14554-1993） | 微生物活性好时处理效率可达70%，微生物活 性降低，处理效 率亦大大降低，净化效果极不稳定 | 处 理 效 可达60%及以上，但极易饱和，通常数日即失效，需要经常更换 | 适合低浓度的气体净化，正常运行情况下去除效率可达60%左右 | 脱臭净化效果可达95%，只能够对高浓度 废气进行直接燃烧 |
| 处理成分 | 能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫 醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体 | 需要培养专门微生物处理一种或几种性质相近的气体 | 适用于低浓度大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显。但处理湿度大的废气效果不好 | 适用于高、低浓度气体，对单一成分溶于水的气体处理效果好。 | 高浓度有机废气可引入直接燃烧，低浓度废气不能够燃烧 |
| 寿命 | 高能紫外灯管寿命 1 年以上，设备寿命 十年以上，免维护 | 养护困难，需频繁添加药剂、控制pH值、温度等 | 活性炭需经常进行更换 | 可长期正常工作 | 养户困难，需专人看管 |
| 运行费用 | 净化技术可靠、稳定，净化设备无需日常维护，只需接通电源，即可正常工作，运行维护费用低 | 维护费用较高，需经常投放药剂，以保持微生物活性，循环水要求高，如微生物死亡将需较长时间重新培养 | 所使用的活性碳必须经常更换，并需寻找 废弃活性碳的处理办法 | 需要专人进行清洗处理，需要对喷淋产生的废水进行二次处理 | 运行成本较高 |
| 安全 | 安全性高 | 安全性中 | 安全性高 | 安全性高 | 有一定安全隐患 |
| 污染 | 无二次污染 | 易产生污泥、污水 | 易造成环境二次污染 | 易产生污水 | 易造成环境二次污染 |

本项目废气产生浓度低，适用于活性炭吸附法。活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得，后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m2/g间，具有很强的吸附性能，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用，为用途极广的一种工业吸附剂。

本项目有机废气处理活性炭吸附箱选型参数如下：

表19  项目活性炭箱选型参数一览表

| 废气类型 | 风量m3/h | 设备尺寸/mm | 炭层数量 | 单层吸附面积/m2 | 单炭层厚度/（cm） | 用炭量/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 10000 | 1250*1050*800 | 2 | 1 | 30 | 0.6（半年更换一次） |

根据《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》，吸附法处理效率45~80%。本项目有机废气产生浓度低，在治理设施正常运行以及定期维护保养、更换耗材情况下，两级活性炭吸附效率可达70%。项目实验废气通风橱收集后，经两级活性炭吸附处理，引15m高排气筒排放，VOCs、HCl、甲醛、二甲苯、甲醇均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

6.2预测分析

6.2.1预测方法

根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评将HCl、甲醛、甲苯、二甲苯、甲醇、VOCs（以TVOC计）作为预测评价因子。本次环评采用《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型），估算本项目主要污染物HCl、甲醛、甲苯、二甲苯、甲醇、VOCs（以TVOC计）在的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占 标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最 远距离 D10%来确定大气环境评价等级。污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi 计算公式如下：

i/Coi*100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3

评价工作等级判定见下表。

表20  评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

6.2.2模型估算

根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式（AERSCREEN 模型），有组织排放点源表见下表。

表21 本项目排放参数一览表（有组织点源）

| 排气筒编号 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/m3/h | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1（DA001） | 15 | 0.2 | 6000 | 25 | 2400 | 正常 | 甲醇 | 0.000005 |
|  |  |  |  |  |  |  | VOCs（TVOC） | 0.00107 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.00005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.00018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.00001 |

预测参数见下表。

表22 本项目预测参数一览表

| 城市/农村选项 | 城市/乡村 | 乡村 |
| --- | --- | --- |
|  | 人口数（城市选项时） | 3万 |
| 最高环境温度/℃ | 41.9 |
| 最低环境温度/℃ | -5 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 潮湿区 |
| 是否考虑地形 | 否 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 否 |
| 预测标准/ ug/m3 | 甲醇 | 3000（1小时值） |
|  | NMHC | 600 |
|  | 甲苯 | 200（1小时值） |
|  | 二甲苯 | 200（1小时值） |
|  | 甲醛 | 50（1小时值） |
|  | 氯化氢 | 50（1小时值） |

注：NMHC参照TVOC空气质量浓度参考限值。

6.2.3估算结果

# 经估算项目污染物排放情况如下表

表23 项目大气污染物估算表

| 下风向距离 | 点源 |
| --- | --- |
|  | 甲醇浓度(μg/m³) | 甲醇占标率(%) | TVOC浓度(μg/m³) | TVOC占标率(%) | 甲苯浓度(μg/m³) | 甲苯占标率(%) |
| 50.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 300.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 500.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 600.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 700.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 900.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1000.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2000.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2500.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表24 项目大气污染物估算表

| 下风向距离 | 点源 |
| --- | --- |
|  | 二甲苯浓度(μg/m³) | 二甲苯占标率(%) | 甲醛浓度(μg/m³) | 甲醛占标率(%) | 氯化氢浓度(μg/m³) | 氯化氢占标率(%) |
| 50.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 300.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 500.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 600.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 700.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 900.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1000.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1200.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2000.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2500.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 | 2080.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表25  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 甲醇 | 3000.0 | 0.0000 | 0.0000 | / |
| 点源 | TVOC | 1200.0 | 0.0007 | 0.0001 | / |
| 点源 | 甲苯 | 200.0 | 0.0000 | 0.0000 | / |
| 点源 | 二甲苯 | 200.0 | 0.0000 | 0.0000 | / |
| 点源 | 甲醛 | 50.0 | 0.0001 | 0.0002 | / |
| 点源 | 氯化氢 | 50.0 | 0.0000 | 0.0000 | / |

根据上表可知，根据估算可知，本项目污染源P1大气污染物TVOC在下风向2080m处的最大地面浓度占标率最大，最大地面浓度占标率Pi为0.0007%。各污染物大气环境影响评价等级均为三级，判定本项目大气环境影响评价等级为三级，不做进一步的预测与评价。估算污染物最大落地浓度均较低，对环境影响小。

七、废气排放及总量控制指标

本项目引风机风量为10000m3/h,VOCs（以NMHC计）的排放标准为120mg/m3,因此本项目总量控制指标为2.88t/a。

7.1大气污染物总量指标

7.1.1 污染物总量控制原则

根据本项目特点，本项目大气污染物总量控制指标为：挥发性有机物

7.1.2 污染物排放总量核算

根据核算，本项目VOCs的排放量为2.88t/a。

八、总结论

从环境保护角度分析，本项目工程建设不存在重大大气环境制约因素，从环境空气保护角度评价本项目的建设是可行的。

# 表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级 |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km□ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、 O3） 其他污染物(甲醇、甲苯、二甲苯、甲醛、氯化氢、VOCs) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准 □ | 附录D☑ | 其他标准 ☑ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据 | 现状补充监测 |
|  | 现状评价 | 达标区☑ | 不达标区□ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子( HCl、HF、Hg、Pb、As、Cd、二噁英、NH3、H2S、PM10、VOCs ) | 包括二次PM2.5 ☑ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%☑ | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30% | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （48）h | 占标率≤100% ☑ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标☑ | 不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（VOCs（以NMHC计）、HCl、甲醛、二甲苯、甲醇） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ | 无监测 |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a | NOx:（/）t/a | 颗粒物:（/）t/a | VOCs: （0.0047）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |